## Slide 1
汽车空调冷凝器
讲师：王际军

## Slide 2
一、冷凝器的作用
汽车空调冷凝器
0.25MPa
散热风扇

## Slide 3
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
汽车空调冷凝器

## Slide 4
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
汽车空调冷凝器

## Slide 5
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
散热效率高，制冷剂流动阻力小
汽车空调冷凝器
三、过冷式与非过冷式
过冷式：冷凝器与干燥器一体
管路集成，冷却充分，
制冷效率提升5%，消耗功率下降10%
非过冷式：冷凝器与干燥器分体
形式结构 | 传热系数 | 体 积 | 重 量 | 空气侧阻力 | 制冷剂侧阻力 | 内容积
管片式 | 90% | 110% | ≥110% | ≥100% | ≥110% | ≥120%
管带式 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
平流式 | 120-140% | 50-70% | 60-90% | ≤100% | 20-35% | 65-80%

## Slide 6
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
三、冷凝电机
1、电机类型 轴流式
汽车空调冷凝器

## Slide 7
冷却液温度较低时
+12V
M
CAN
ECU
冷却液温度
低速继电器
高速继电器
A/C
ECU
空调系统压力
空调开关
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
三、冷凝电机
1、电机类型
2、电机控制方式
1）串电阻式
汽车空调冷凝器

## Slide 8
+12V
M
CAN
ECU
A/C
ECU
冷却液温度
空调系统压力
低速继电器
高速继电器
冷却液温度升高时
开启空调时
空调开关
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
三、冷凝电机
1、电机类型
2、电机控制方式
1）串电阻式
汽车空调冷凝器

## Slide 9
+12V
M
CAN
ECU
A/C
ECU
冷却液温度
空调系统压力
低速继电器
高速继电器
冷却液温度高时
空调系统压力高时
空调开关
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
三、冷凝电机
1、电机类型
2、电机控制方式
1）串电阻式
汽车空调冷凝器

## Slide 10
+12V
CAN
A/C
ECU
冷却液温度
空调系统压力
M1
M2
ECU
空调开关
2号继电器
3号继电器
1号继电器
冷却液温度较低时
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
三、冷凝电机
1、电机类型
2、电机控制方式
1）串电阻式
2）双电机并联式
汽车空调冷凝器

## Slide 11
+12V
CAN
A/C
ECU
冷却液温度
空调系统压力
M1
M2
ECU
空调开关
2号继电器
3号继电器
1号继电器
冷却液温度升高时
开启空调时
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
三、冷凝电机
1、电机类型
2、电机控制方式
1）串电阻式
2）双电机并联式
汽车空调冷凝器

## Slide 12
+12V
CAN
A/C
ECU
冷却液温度
空调系统压力
M1
M2
ECU
空调开关
2号继电器
3号继电器
1号继电器
冷却液温度高时
空调系统压力高时
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
三、冷凝电机
1、电机类型
2、电机控制方式
1）串电阻式
2）双电机并联式
汽车空调冷凝器

## Slide 13
冷却液温度开关
散热风扇控制单元
3）散热器风扇与多个冷凝器风扇的组合控制
空调开关
空调压力开关
发动机散热风扇
1号冷凝风扇
2号冷凝风扇
散热风扇工作档位 | 散热风扇电路状态 | 发动机冷却液温度/ °C | 制冷剂管路内的压力/MPa
1档 | 接通 | 92-97 | <1.6
 | 断开 | 84-91 | __
2档 | 接通 | 99-105 | >1.6
 | 断开 | 91-98 | __
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
三、冷凝电机
1、电机类型
2、电机控制方式
1）串电阻式
2）双电机并联式
汽车空调冷凝器

## Slide 14
冷却液温度开关
散热风扇控制单元
3）散热器风扇与多个冷凝器风扇的组合控制
空调开关
空调压力开关
发动机散热风扇
1号冷凝风扇
2号冷凝风扇
空调A/C开关的状态 | 制冷剂管路内的压力/MPa | 发动机冷却液温度/ °C | 两个冷凝器风扇工作档位
ON (压缩机已接通） | >0.2 | -- | 均以1挡运转
 | 高压HP>1.6 | >99 | 均以2挡运转
 | <1.6 | <99 | 均以1挡运转
一、冷凝器的作用
二、冷凝器的类型
1、管片式
2、管带式
3、平流式
三、冷凝电机
1、电机类型
2、电机控制方式
1）串电阻式
2）双电机并联式
汽车空调冷凝器