## Slide 1
驱动电机散热系统
结构特点
电子扇电路原理
故障检测

## Slide 2
2
3
1
驱动电机
车载充电器
电机控制器
M
1
3
2
高
压
电
池
M
热交换器
PTC加热
空调制冷
膨胀壶

## Slide 3
整
车
控
制
器
散热器低速风扇继电器
散热器高速风扇继电器
电机冷却水泵
冷却水泵继电器
主散热器风扇
车载充电器
电机控制器
副散热器风扇

## Slide 4
vcu
M
M
B+
B+
前舱保险丝盒
低速
继电器
高速
继电器
主继电器
10A
EF09
40A
SF08
ER05
ER13
ER12
CA66/51
CA67/127
CA66/10
CA67/128
CA66/11

## Slide 5
风扇不工作：检查EF09和SF08两个保险
风扇无低速：跨接ER12继电器触点两端
风扇无高速：跨接ER13继电器触点两端