## Slide 1
动力电池管理系统（二）
一、安全保护
二、能量均衡控制

## Slide 2
一、安全保护
框架图讲解过压、过流、过温、均衡。
电池模组1
电池模组2
电池模组n
仪表
电机控制器
车载充电器
整车控制器
+
-
正极接触器
负极接触器
加热 冷却
电池管理内部总线
外部总线
电流传感器
电池管理器BMU
模组检测均衡控制1
模组检测均衡控制2
模组检测均衡控制n
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制

## Slide 3
1.过压保护控制逻辑
序号 | 名称 | 电池工作状态 | 警报 | 措施
1 | 动力电池电压 | 放电状态 | 单节电池电压过低一般报警 | 1.大功率设备（电机、空调压缩机和PTC）降低当前电流，限功率工作。 2.仪表显示报警信息。 3.电压为2.5V时，SOC修正为0。
2 |  |  | 单节电池电压过低严重报警 | 1.大功率设备（电机、空调压缩机和PTC）停止放电。 2.延迟10S切断正、负接触器。 3.仪表灯亮。 4.显示报警信息。
3 |  | 充电状态 | 单节电池电压过高一般报警 | 1.禁止动力电池进行充电。 2.仪表显示报警信息。 3.电压为4.2V时，SOC修正为100。 4.禁止电机能量回收功能。
4 |  |  | 单节电池电压过高严重报警 | 1.延迟10S，断开充电接触器，断开负极接触器，禁止充电。 2.仪表灯亮。 3.仪表显示报警信息。

## Slide 4
2.过流保护控制逻辑
序号 | 名称 | 电池工作状态 | 警报 | 措施
1 | 动力电池电流 | 电池放电电流 | 过流报警 | 1.大功率设备（电机、空调压缩机和PTC）降低电流，限功率工作。 2.如果在过流报警发出后，电流依然在过流状态并持续10S，断开主接触器，禁止放电。
2 |  | 电池充电电流 |  | 1.电流在过流状态持续10S，断开充电接触器，禁止充电。
3 |  | 回馈充电电流 |  | 1.电机控制器限制回馈充电电流。 2.如果发出过流报警后，电流依然处于过流状态并持续10S，断开正负接触器。

## Slide 5
3.过温保护控制逻辑
序号 | 名称 | 电池工作状态 | 警报 | 措施
1 | 动力电池温度 | 充放电状态 | 电池组过热一般报警 | 1.充电设备降低当前充电电流。 2.大功率设备（电机、空调压缩机和PTC）降低当前电流。 3.仪表显示报警信息。
2 |  |  | 电池组过热严重报警 | 1.充电设备断开充电，直到解除报警； 2.大功率设备（电机、空调压缩机和PTC）停止工作； 3.延迟10S断开正、负极接触器； 4.仪表灯亮，显示报警信息。
3 |  | 充放电状态 | 电池组低温一般报警 | 1.限功率充电；（启用加热系统，达到5℃开始充电） 2.仪表显示报警信息。
4 |  |  | 电池组低温严重报警 | 1.限功率充电；（启用加热系统，达到5℃开始充电） 2.仪表显示报警信息。

## Slide 6
电池安全保护
1.一般报警，电池管理器控制降低电流，限功率工作。
2.严重报警，电池管理器控制切断电流，停止工作。

## Slide 7
二、能量均衡控制
主动均衡
K1
K2
K3
K4
Kn1
Kn2
电容C
BT1
BT2
BTn
电
池
组
正
极
电
池
组
负
极

## Slide 8
三、能量控制
被动均衡
K1
K2
Kn
BT1
BT2
BTn
电
池
组
正
极
电
池
组
负
极
R1
R2
R3