## Slide 1
动力电池管理系统
一、动力电池管理系统功能

## Slide 2
状态监测
信息管理
状态分析
电压监测
温度监测
电流监测
能量控制
SOC值
SOH值
充放电控制
均衡控制
接触器控制
热平衡管理
信息显示
信息交互
信息储存
电池管理
系统
安全保护
过压保护
过流保护
过温保护

## Slide 3
一、动力电池信息采集
1、信息采集内容（讲解为什么要采集）
电压、电流、温度
2、信息采集方法
电压：直测式（测量）
电流：分流式、感应式（电流传感器原理）
温度：传感器检测（原理测量）

## Slide 4
动力电池管理系统

## Slide 5
分流式电流传感器
直流用电设备
+
-
分流器
直
流
电
源

## Slide 6
动力电池管理系统
闭环式霍尔电流传感器又称零磁通式霍尔电流传感器，如图1所示，它是由原边电路、聚磁环、霍尔元件次级线圈、放大器等组成。当原边电流IP产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中，霍尔元件固定在气隙中检测磁通，通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流，用于抵消原边IP产生的磁通，使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理，传感器的输出端能够输出精确反映原边电流的电流变化。
闭环霍尔电流传感器具有响应时间短、工作频率高、过载能力强、高隔离度等众多优点。一般情况下，根据输入信号、外形、内孔尺寸来选择霍尔电流传感器
霍尔电流传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。它有两种工作方式，即开环（直放式）和闭环（磁平衡式）。直放式霍尔传感器的优点是电路形式简单，成本相对较低；其缺点是精度、线性度较差，响应时间较慢，温度漂移较大。为了克服它的不足，出现了闭环（磁平衡式）霍尔电流传感器。

## Slide 7
动力电池管理系统
霍尔元件
+Vc
-Vc
M输出
R测量电阻
0V
运算放大器
磁芯
原边电流
副边补偿电流
副边补偿线圈

## Slide 8
动力电池管理系统
+Vc
-Vc
M输出
R测量电阻
0V
运算放大器
磁芯
原边电流
副边补偿电流
副边补偿线圈
霍尔元件

## Slide 9
霍尔式电流传感器
+Vc
-Vc
运算放大器
磁芯
原边电流
霍尔元件
信号
接地

## Slide 10
热敏电阻温度传感器
负温度系数热敏电阻，温度高阻值小反之阻值大
1MΩ
100KΩ
10KΩ
1KΩ
100Ω
50
-50
0
100
150
200
250
（摄氏度℃）

## Slide 11
soc值--剩余电量
是bms中重要的参数，其他一切都是以soc为基础，所以它的精度极其重要。
没有精确的soc值，加再多的保护功能也无法使bms正常工作，因为电池会经常处于保护
状态，更无法延长电池寿命。
soh值--健康指数
一、动力电池状态分析

## Slide 12
二、动力电池控制原理
电池模组1
电池模组2
电池模组n
+
-
正极接触器
负极接触器
电池管理内部总线
电池管理器BMU
模组检测均衡控制1
模组检测均衡控制2
模组检测均衡控制n
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制

## Slide 13
二、动力电池控制原理
电池模组1
电池模组2
电池模组n
仪表
电机控制器
车载充电器
整车控制器
+
-
正极接触器
负极接触器
加热 冷却
电池管理内部总线
外部总线
电流传感器
电池管理器BMU
模组检测均衡控制1
模组检测均衡控制2
模组检测均衡控制n
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制

## Slide 14
三、信息采集形式
电池模组1
电池模组2
电池模组n
仪表
电机控制器
车载充电器
整车控制器
模组检测均衡控制n
模组检测均衡控制2
模组检测均衡控制1
电池管理器BMU
单体电压、模组温度采集及均衡控制
单体电压、模组温度采集及均衡控制
单体电压、模组温度采集及均衡控制
+
-
正极接触器
负极接触器
加热 冷却
电池管理内部总线
外部总线
电流传感器