## Slide 1
新能源系列课程之
交流充电系统
讲师：孙立伟

## Slide 2
交流充电系统
学习目标：
本节课主要讲解新能源汽车交流充电系统。完成本节学习后，你将能够：
了解新能源汽车充电桩定义
掌握新能源汽车充电系统种类
掌握新能源汽车交流充电系统组成、交流充电口定义及电路原理。
本节学习结束后，有一份测试需要你完成，你必须通过该测试，才能完成本节课的学习。

## Slide 3
交流充电系统
一、充电桩
1.定义：
安装于公共建筑及居民小区或充电站内，为电动汽车充电的设备。
2.分类：
交流（慢充） 直流（快充）
交流
交流
直流
直流
直流
交流

## Slide 4
一、充电桩
1.定义：
安装于公共建筑及居民小区或充电站内，为电动汽车充电的设备。
2.分类：
交流（慢充） 直流（快充）
二、充电设施标准
交流充电系统

## Slide 5
标准：
  IEC 61851 IEC(The International Electrotechnical Commission)
  SAE J1772 SAE(Society of Automotive Engineers of United States)
  GB/T 20234 GB(国标)
  CHAdeMO CHAdeMO(日本)
IEC标准是欧洲使用的标准， 由国际电工学会发起建立。
SAE J1772是美国SAE发起建立的标准。
GB是中国国家标准。
CHAdeMO是-种快充标准，由日本相关企业行业发起。
这些标准定义充电方法、通信标准和插头插座等。不同的标准的充电设施无
法完全兼容。

## Slide 6
一、充电桩
1.定义：
安装于公共建筑及居民小区或充电站内，为电动汽车充电的设备。
2.分类：
交流（慢充） 直流（快充）
二、充电设施标准
IEC(欧洲)
SAE（美国）
GB（中国）
CHAdeMO（日本）
交流充电系统
CCS Combo、CHAdeMO、GBT特斯拉和其他未知插孔类型，统一标准下的交/直流算作一类

## Slide 7
一、充电桩
1.定义：
安装于公共建筑及居民小区或充电站内，为电动汽车充电的设备。
2.分类：
交流（慢充） 直流（快充）
三、交流充电组成
交流充电枪、
交流充电口、
车载充电机、
高压配电盒、
动力电池。
交流充电桩、
二、充电设施标准
IEC(欧洲)
SAE（美国）
GB（中国）
CHAdeMO（日本）
交流充电系统

## Slide 8
一、充电桩
1.定义：
安装于公共建筑及居民小区或充电站内，为电动汽车充电的设备。
2.分类：
交流（慢充） 直流（快充）
二、充电设施标准
IEC(欧洲)
SAE（美国）
GB（中国）
CHAdeMO（日本）
交流充电系统
三、交流充电组成
车载充电机、
高压配电盒、
动力电池。
交流充电桩、
四、交流充电口
交流充电枪、
交流充电口、
交流充电口

## Slide 9
一、充电桩
1.定义：
安装于公共建筑及居民小区或充电站内，为电动汽车充电的设备。
2.分类：
交流（慢充） 直流（快充）
二、充电设施标准
IEC(欧洲)
SAE（美国）
GB（中国）
CHAdeMO（日本）
L、NC1、NC2、N、PE、CC、CP
交流充电系统
三、交流充电组成
车载充电机、
高压配电盒、
动力电池。
交流充电桩、
四、交流充电口
交流充电枪、
交流充电口、

## Slide 10
一、充电桩
1.定义：
安装于公共建筑及居民小区或充电站内，为电动汽车充电的设备。
2.分类：
交流（慢充） 直流（快充）
二、充电设施标准
IEC(欧洲)
SAE（美国）
GB（中国）
CHAdeMO（日本）
交流充电系统
三、交流充电组成
车载充电机、
高压配电盒、
动力电池。
交流充电桩、
四、交流充电口
L、NC1、NC2、N、PE、CC、CP
五、交流充电电路原理
交流充电枪、
交流充电口、

## Slide 11
车辆插头
车辆插座
车辆接口
电动汽车
外部充电器
1
2
3
4
5
CC
CP
PE
N
L
车载充电器
车辆控制装置
车身接地
设备接地
漏电保护装置
K
K
220V
交流电
+12V
PWM
S1
R1
检测点1
检测点2
检测点3
R2
R3
S2
RC
S3
供电控制装置
D1
12V

## Slide 13
一、充电桩
1.定义：
安装于公共建筑及居民小区或充电站内，为电动汽车充电的设备。
2.分类：
交流（慢充） 直流（快充）
二、充电设施标准
IEC(欧洲)
SAE（美国）
GB（中国）
CHAdeMO（日本）
交流充电系统
三、交流充电组成
车载充电机、
高压配电盒、
动力电池。
交流充电桩、
四、交流充电口
L、NC1、NC2、N、PE、CC、CP
五、交流充电电路原理
交流充电枪、
交流充电口、
1.检测点控制原理
充电过程状态 | 充电装置是否连接 | S2控制点 | 车辆是否可以充电 | 检测点1电压 | 说明
状态1 | 否 | 断开 | 否 | 12 | S1与PWM连接，车辆接口未完全连接，监测点2电压为0。
状态2 | 是 | 断开 | 否 | 9 | R3被检测到
状态3 | 是 | 闭合 | 可 | 6 | 车载充电机及供电设备处于正常工作状态。

## Slide 14
检测点2的PWM占空比信号是确认供电设备最大供电电流
I/f
时间
电压
V+
V-

## Slide 15
车辆端是通过检测点3和PE之间的阻值来确定当前充电装置（电缆）的额定容量
新国标
老国标

## Slide 16
供电插座
供电插头
供电接口
1
2
3
5
CC
CP
PE
N
L
车辆插头
车辆插座
车辆接口
1
2
3
4
5
CC
CP
PE
N
L
RC
S3
电动汽车
外部充电器
车载充电器
车辆控制装置
车身接地
设备接地
漏电保护装置
K
K
220V
交流电
+12V
PWM
S1
R1
检测点1
检测点2
检测点3
R2
R3
S2
4
供电控制装置
D1
12V

## Slide 17
一、充电桩
1.定义：
安装于公共建筑及居民小区或充电站内，为电动汽车充电的设备。
2.分类：
交流（慢充） 直流（快充）
二、充电设施标准
IEC(欧洲)
SAE（美国）
GB（中国）
CHAdeMO（日本）
交流充电系统
三、交流充电组成
车载充电机、
高压配电盒、
动力电池。
交流充电桩、
四、交流充电口
L、NC1、NC2、N、PE、CC、CP
五、交流充电电路原理
交流充电枪、
交流充电口、
2.充电枪内部结构
1.检测点控制原理

## Slide 20
解除开关

## Slide 21
温控开关
新国标