## Slide 1
汽车空调蒸发器
讲师：王际军

## Slide 2
一、蒸发器的作用
内部：液态--气态 吸热--蒸发
外部： 热量交换 热风--冷风
汽车空调蒸发器

## Slide 3
一、蒸发器的作用
1、管片式
二、蒸发器的类型
汽车空调蒸发器
结构简单，成本低，换热效率较差

## Slide 4
一、蒸发器的作用
1、管片式
二、蒸发器的类型
2、管带式
汽车空调蒸发器
管带式换热效率有所提升，管壁厚，孔目多，
容易导致制冷剂流动不均匀，流动阻力较大，
不可逆功率损失增加

## Slide 5
一、蒸发器的作用
1、管片式
二、蒸发器的类型
2、管带式
3、层叠式
层叠式蒸发器由若干个泡片层层组合在一起
泡片由复杂形状（增大受热面积）薄铝板（0.4mm）
冲压而成的通道，各泡片间有散热片
换热效率高，结构紧凑，加工难度大，管道狭窄易堵
汽车空调蒸发器
层叠式

## Slide 6
一、蒸发器的作用
1、管片式
二、蒸发器的类型
2、管带式
3、层叠式
汽车空调蒸发器
4、平流式
重量轻，成本低，体积大小可控换热效率高，
由水室扁管，翅片，边管，管路组成
哈佛式管
拉拔式管
高频焊管
扁 管
翅 片

## Slide 7
一、蒸发器的作用
1、管片式
二、蒸发器的类型
2、管带式
3、层叠式
1、电机类型：离心式
三、电机
汽车空调蒸发器
4、平流式

## Slide 8
+12V
M
关闭
1
2
3
4
鼓风机调速电阻
鼓风机开关
一、蒸发器的作用
1、管片式
二、蒸发器的类型
2、管带式
3、层叠式
1、电机类型
三、电机
1）串电阻有级调速
2、电机控制方式
汽车空调蒸发器
4、平流式

## Slide 9
一、蒸发器的作用
1、管片式
二、蒸发器的类型
2、管带式
3、层叠式
1、电机类型
三、电机
1）串电阻有级调速
2、电机控制方式
2）晶体管与调速电阻组合调速
汽车空调蒸发器
4、平流式

## Slide 10
一、蒸发器的作用
1、管片式
二、蒸发器的类型
2、管带式
3、层叠式
1、电机类型
三、电机
1）串电阻有级调速
2、电机控制方式
3）脉宽调制无级调速方式
2）晶体管与调速电阻组合调速
汽车空调蒸发器
4、平流式

## Slide 11
一、蒸发器的作用
1、管片式
二、蒸发器的类型
2、管带式
3、层叠式
1、电机类型
三、电机
1）串电阻有级调速
2、电机控制方式
3）脉宽调制无级调速方式
2）晶体管与调速电阻组合调速
汽车空调蒸发器
4、平流式