## Slide 1
驱动电机故障分析
驱动系统故障等级
驱动电机常见故障分析

## Slide 2
故障等级 | 故障类型 | 故障特性描述
一级 | 致命故障 | 1.危及人身安全； 2.影响行车安全； 3.对周围坏境造成严重危害； 4.造成车辆在故障发生地不能行驶； 5.主要零部件功能失效； 6.引起整车其他相关主要零部件严重顺坏。
二级 | 严重故障 | 1.造成车辆不能正常行驶，但可以从故障点移动到路边，等待救援； 2.性能发生明显的衰退。
三级 | 一般故障 | 1.非主要零部件故障，可以从发生故障点非正常行驶； 2.非主要零部件故障，通过易损备件和随车工具短时间内排除。
四级 | 轻微故障 | 1.不需要更换零部件，车辆仍能正常运行； 2.不需要更换零部件，可用随从工具在短时间内排除。

## Slide 3
车 型：吉利帝豪EV450汽车
故障现象：车辆能上电，挂挡不走，
故障分析：读码显示电机位置不合理，直接检测旋变传感器，阻值、线路。
测量导线与外壳阻值导通，线路短路，做绝缘处理故障排除。

## Slide 4
车 型：吉利帝豪EV450纯电动汽车
故障现象：车辆能上电，挂挡不走，能听见电机工作声音，但是有“隆隆”的异响。
故障分析：对车辆基本检查，车辆真空助力泵、电动压缩机、PTC加热器和DC/DC都可以正常工作
包扣充电系统。
读码无故障码产生，怀疑电机缺相，对电机三相绕组测量阻值，没有短路，短路现象
检查电机及控制器线路连接，发现控制器内螺丝松动，紧固后故障排除。

## Slide 5
车 型：比亚迪秦por纯电动汽车
故障现象：打开钥匙ON档，故障灯亮，
电机系统故障灯点亮，电机温度故障灯点亮，挂挡无法行驶。
故障分析：对车辆基本检查，车辆真空助力泵工作，说明整车控制器工作正常；打开空调系统，
空调能够进制冷和制热操作；万用表测量DC/DC工作电压为13.8V；慢充可以充电，
说明车辆可以正常上电，故障仅为不能行驶。
由于仪表报电机系统故障，因此检查冷却系统液面及相关连接管路是否正常。经过检查
，冷却液液面和冷却水管连接管路正常。
利用故障诊断仪读取故障码，报“电机过温二级故障”拔下电机控制器低压插头，检查插头
是否有损坏，引脚是否有退针现象，插头及针脚正常；
对电机温度传感器测量，电阻无穷大，确定故障点，更换后故障排除。