## Slide 1
汽车空调附件
讲师：王际军

## Slide 2
一、储液罐
1、储液罐的作用
过滤 储液 干燥
汽车空调附件

## Slide 3
一、储液罐
1、储液罐的作用
2、储液罐的结构
汽车空调附件

## Slide 4
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
1、集液器的结构
到压缩机
干燥剂
过滤器（分子筛）和小孔
导管
液态制冷剂和冷冻油
汽车空调附件

## Slide 5
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的作用
存储、供给：低压管道中存储制冷剂（气/液）和
冷冻油并供给
气化 ：液态制冷剂在底部积累 吸热气化后从分子筛
滤 网流入补充，防止液击
干燥过滤：制冷剂和冷冻油被干燥剂
吸收其中水分 并 被分子筛过滤
稳定压力：向压缩机补入气态制冷剂
稳定低压管道压力
1、集液器的结构
分子筛
油孔
气态流入
冷冻油流动
汽车空调附件

## Slide 6
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的结构
1、集液器的作用
1、制冷管路的作用：
连接，导向，引流，阻尼振动
三、制冷管路
汽车空调附件

## Slide 7
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的结构
1、集液器的作用
1、制冷管路的作用
三、制冷管路
2、制冷管路的要求
1、抗压力：高压管道承压
2、抗拉伸：连接点制冷剂压力
3、散热性：高温管道散热
4、抗振性：连接固定件和运动件的管路采用软连接
5、接头：铝管与空调胶管扣压量和扣压力及金属管道连接方式和紧固力矩
6、密封：金属管道连接端口有密封圈
汽车空调附件

## Slide 8
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的结构
1、集液器的作用
1、制冷管路的作用
三、制冷管路
2、制冷管路的要求
3、制冷管路的组成
汽车空调管路组合
1.铝管
2.接头（压板，接头）
3.空调胶管
4.空调波纹管
5.铝套
6.加注口
7.视液镜
8.压力开关
9.O形圈
10.塑料堵帽
汽车空调附件

## Slide 9
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的结构
1、集液器的作用
1、制冷管路的作用
三、制冷管路
2、制冷管路的要求
3、制冷管路的组成
4、制冷管道的分类
管道分类：铝管 铜管 胶管
单管，同轴管
螺纹接头管，压合接头管
汽车空调管路分类
按压力分类
高压管
低压管
按制冷剂状态分类
气态管
液态管
汽车空调附件

## Slide 10
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的结构
1、集液器的作用
1、制冷管路的作用
三、制冷管路
2、制冷管路的要求
3、制冷管路的组成
4、制冷管道的分类
1)铝胶管，金属管
汽车空调附件

## Slide 11
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的结构
1、集液器的作用
1、制冷管路的作用
三、制冷管路
2、制冷管路的要求
3、制冷管路的组成
4、制冷管道的分类
2）管路接头：螺纹连接；压板连接
1)铝胶管，金属管
汽车空调附件

## Slide 12
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的结构
1、集液器的作用
1、制冷管路的作用
三、制冷管路
2、制冷管路的要求
3、制冷管路的组成
4、制冷管道的分类
2）管路接头：螺纹连接；压板连接
1)铝胶管，金属管
3）波纹管
1.使用温度范围宽，阻燃，自熄，使用安全
2.接口方便密封性能好
3.能加强周围环境的负荷抵抗力，可敷设在凹凸不平物体上
4.耐化学腐蚀，可承受酸碱环境
汽车空调附件

## Slide 13
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的结构
1、集液器的作用
1、制冷管路的作用
三、制冷管路
2、制冷管路的要求
3、制冷管路的组成
4、制冷管道的分类
径向密封
端面密封
2）管路接头：螺纹连接；压板连接
1)铝胶管，金属管
3）波纹管
4）接口密封
汽车空调附件

## Slide 14
一、储液罐
1、储液罐的作用
二、集液器
2、储液罐的结构
2、集液器的结构
1、集液器的作用
1、制冷管路的作用
三、制冷管路
2、制冷管路的要求
3、制冷管路的组成
4、制冷管道的分类
2）管路接头：螺纹连接；压板连接
1)铝胶管，金属管
3）波纹管
4）接口密封
5）加注口
汽车空调附件