## Slide 1
压缩机液击及防护
讲师：王际军

## Slide 2
压缩机液击及防护
一、蒸发器结冰
蒸发器结冰是指蒸发器表面由于结冰使气流无法通过蒸发器的现象
1、蒸发器结冰原因：
1）压缩机不停机：控制故障；离合器分离故障；电路故障；蒸发器温度感应故障
2）制冷剂过多： 制冷剂加注过多；冷凝器冷却过度
3）膨胀阀开度过大或卡滞：膨胀阀阀体调整不良；膨胀阀阀体卡滞
4）蒸发箱脏污：蒸发箱脏污堵塞使气流不畅

## Slide 3
压缩机液击及防护
一、蒸发器结冰
二、压缩机液击
压缩机液击：液态制冷剂冲击压缩机低压进气阀片
压缩机液击原因：低压管道中有液态制冷剂
1、制冷剂过多
2、膨胀阀开度大
3、蒸发箱热量交换不足
4、低压管道中液态制冷剂吸热气化不足
压缩机液击后果：
压缩机低压阀片损坏
压缩机异响，噪音大

## Slide 4
压缩机液击及防护
一、蒸发器结冰
二、压缩机液击
三、压缩机液击的预防
1、控制蒸发器温度
机械膨胀阀+蒸发器温度传感器+压缩机控制（间歇控制或制冷效率控制）
电子膨胀阀+蒸发器温度传感器+压缩机控制（制冷效率控制或电动压缩机）

## Slide 5
压缩机液击及防护
一、蒸发器结冰
二、压缩机液击
三、压缩机液击的预防
1、控制蒸发器温度
2、预防措施
1）表面温度控制
蒸发器温度传感器：冰点预防
蒸发器温度传感器起到保护空调系统的作用，防止蒸发器表面结霜导致换热效率降低。一般蒸发器表面温度在2到4度左右（结霜温度），信号反馈给空调模块或反馈给整车电脑来控制压缩机通断。蒸发器温度传感器是一个负温度系数的热敏电阻。通过测量设定温度的电阻是否符合规定值来判断传感器的好坏。

## Slide 6
压缩机液击及防护
一、蒸发器结冰
二、压缩机液击
三、压缩机液击的预防
1、控制蒸发器温度
2、预防措施
1）表面温度控制
2）蒸发箱压力控制
制冷剂在饱和状态时温度和压力有着对应的关系，因此为了防止蒸发器压力低于规定值避免蒸发器结冰,采用温度控制的方法,或压力控制的方法。实现这种控制的机构称为吸气压力传感。吸气压力传感装在蒸发器与压缩机之间。
当蒸发压力增加时，作用在膜片上压力增大，克服了控制弹簧的压力使阀开度增大，导致从蒸发器到压缩机的制冷剂流量增加。当蒸发压力下降时。控制弹簧便把阀压向阀座，限制了来自蒸发器的制冷剂流量。同时蒸发压力将增加。直到把阀重新打开。
有的EPR装在压缩机吸气阀后面。
制冷剂通过任何形式的吸气压力调节器都不应完全停止流动。因此设置一个旁通管路可保证少量制冷剂和冷冻机油得到循环。
蒸发压力调节器是一种全自动吸气压力控制装置。一般设定的蒸发压力在152--180kpa，调节器把压缩机的进口压力设定在104kpa左右,这个压力会随着蒸发器热负荷的大小而改变，低于设定值蒸发器可能结冰