## Slide 1
间歇继电器

## Slide 2
一、作用：
雨刷间歇继电器作用就是可以使雨刷处于间断工作的方式。由于不是每次行车都会遇到瓢泼大雨，所以这时如果雨刷器能够以较慢速度（频率）进行工作，不仅可以降低雨刷器频繁移动造成的视觉疲劳，还可以在保证视野清晰的同时有效降低雨刷器的磨损。
二、分类：
四柱间歇继电器、六柱间歇继电器

## Slide 3
三、原理：
间歇档用于当雨水较少时使电动机工作在间歇状态，由间歇继电器控制。雨刷器开关打到间歇档，电流从蓄电池正极 点火开关 间歇继电器B柱 电阻R 三极管VT2基极。此时VT2导通继电器线圈中有电流经过产生磁场，则K1吸合，K2断开。当K1吸合时，电流经间歇继电器B柱 K1 S2柱 经过雨刷开关间歇档给雨刷电机供电，使雨刷低速转动。
当雨刷低速转动时，电流从电机回位盘1号触点 S1柱 R2 给电容C进行充电，此时因电压低二极管D处于截止状态。当电容C接近充满状态时二极管D左端电位上升导通，三极管VT1随之导通，三极管VT2截止。此时线圈断电K1断开K2闭合，当K2闭合时，在回位盘的作用下雨刷电机继续工作直至回位，此时电容C处于放电状态。
当电容C放电后，因电压下降二极管D截止使三极管VT1截止VT2导通，就这样随着电容C充放电使继电器间歇工作。

## Slide 4
D1
C
D
R1
R2
VT1
R
K1
K2
VT2
线圈
B柱 接电源
S1柱 接雨刷电机回位线
S2柱 接雨刷开关间歇档
E柱 接雨刷开关搭铁

## Slide 5
四、故障
间歇档雨刷不工作
可能原因：间歇继电器故障、雨刷开关故障
检测：拔下雨刷开关插头，将间歇控制线搭铁，听继电器有无吸合声，如有吸合声，为雨刷开关故障，如无吸合声则为间歇继电器故障。