## Slide 1
比亚迪秦Pro灯光开关控制原理

## Slide 2
一 部件认知及操作：
灯光开关的操作
小灯的操作
近光灯的操作
远光灯的操作
雾灯的操作

## Slide 3
二：灯光开关的控制原理电路图讲解
当开关拨动到小灯档位时，BCM通过J 22 向灯光开关的3号脚输出信号电压，经过闭合的小灯触点后到达7号脚进行搭铁，BCM收到此信号后会控制全车小灯的点亮，当将开关拨动到近光灯档位时时BCMJ 23 向灯光开关的第6号脚输出信号电压，然后经过灯光开关闭合的触点后到达7号脚进行搭铁，收到此信号后BCM控制近光灯继电器工作，近光灯点亮。远光 会车 雾灯的控制方式也是一样的。

## Slide 4
J 22
J 23
J 16
J 13
H 24
BCM
全车小灯
近光继电器
远光继电器
OFF
小灯
近光
远光
会车
10
3
4
6
7
雾灯
2
雾灯

## Slide 5
三 灯光开关的检测：
1 灯光开关线束插头的电压检测，使用万用表20伏直流电压档检测，一表笔连接7号搭铁线，另一表笔检测其余的端子，能够检测出BCM 提供的信号电压。
2 插上插头后再次用万用表电压档检测开关拨动时的信号电压变化，一表笔连接搭铁，另一表笔检测小灯 近光 远光 雾灯的线束端子，电压信号应该随着灯光开关的拨动而变化。

## Slide 6
控制逻辑：灯光开关→→→BCM→→→控制全车灯光的点亮
特点：灯光开关为控制搭铁型，车身控制模块输出信号电压到开关，当拨动到开关档位时，相应的信号电压会搭铁，BCM收到此变化的信号电压后控制相应灯光的点亮
雾灯只有在开启前照灯的基础上才能够开启