## Slide 1
比亚迪秦Pro小灯大灯供电原理及检测

## Slide 2
一：汽车灯光的作用
1：照明 2：向外界的行人与车辆传递车辆信息
二：汽车灯光的操作及认知
小灯的操作认知
近光灯的操作认知
远光灯的操作认知

## Slide 3
三 灯光控制原理的讲解
1：小灯控制原理的讲解
特点： 比亚迪秦Pro为多域控制，比如小灯的控制由左域及右域控制模块进行控制。
内容:当将灯光开关拨动到小灯档位时，通过总线将控制信息传递给BCM控制器，小BCM控制控制左前右前位置灯的点亮，大BCM 控制左右中间位置灯，左右后位置灯，两个牌照灯的点亮。

## Slide 4
组合开关
左前位置灯
左前位置灯
左右后位置灯
左右牌照灯
小灯开关信号
左右中间位置灯
小BCM 16
小BCM 3
BCM J 6
BCM

## Slide 5
四：小灯线束的检查
1：小BCM 左前右前位置灯供电线束万用表电压档的检测，一表笔搭铁，另一表笔根据电路图的端子针脚检测，当开启小灯档位时，小BCM 16 以及 3号 针脚应有电压显示
2：大BCM通过J 6端子控制左右中间位置灯，左右后位置灯，两个牌照灯的点亮供电，使用万用表电压档进行检测。

## Slide 6
五：大灯供电原理的讲解
当将灯光开关拨动到大灯档位后，主车身ECU通过I插头的1号脚及7号脚控制近光继电器及远光继电器的工作，从而控制了两个大灯的点亮

## Slide 7
I 7
I 1
主车身ECU
左侧前照灯总成
右侧前照灯总成
左近光灯
左远光灯
远光继电器
近光继电器
+B
右近光灯
右远光灯
92
93
94
95
96
97
大灯电路：

## Slide 8
六 大灯线束验证：
1：BCM控制线束验证：使用万用表电压档检测，将万用表拨动到20伏直流电压档，一表笔接搭铁，另一表笔检测I插头的第1号脚及第7号脚，应能检测出12 左右的电压，当将灯光开关拨动到相应的近光或者远光档位时，电压变为0伏
2：继电器线束验证：使用万用表或者跨接线检测继电器。