## Slide 1
保险丝应用

## Slide 2
一、安装位置选择
1、电源极性：直流电选择在电源正极，交流电在火线上
2、位置：电源与开关之间，尽可能靠近电源
12V＋
保险丝
用电器
开关
导线
搭铁

## Slide 3
二、额定电流的选择
一般我们认为在一个工作电流正常为10A电流值的电路中加装一个10A的保险丝就可以了，但实际情况如果选择的保险丝额定电流值和工作电流相等的情况下，保险丝的温度是比较高的，此时就会影响保险丝的使用寿命。
通常情况下流过保险丝的实际电流不应该大于保险丝额定电流的75%。
比如一个额定电流为10A的保险丝，正常工作电流应该将10A×75%=7.5A。也就是10A的保险丝应该应用在电流在7.5A的电路中。
如果电路中的最大工作电流可以达到10A，那么在选用保险丝时应将10A÷75%=13.33A，那么在这个电路当中我们就要选择15A的保险丝。

## Slide 4
三、根据使用环境温度
20
40
60
80
100
120
140
-60℃
-40℃
-20℃
0℃
20℃
40℃
60℃
80℃
100℃
120℃
25℃
假设一个电路中最大工作电流是15A，最高工作温度是120℃。
此时我们再选择保险时，第一要考虑75%的额定电流余量，以及90%受温度因素的影响。
那就是15A÷75%÷90%=22.22A。
那我们再选择保险丝时就应该使用额定电流为25A的保险。

## Slide 5
四、根据熔断速度
某些特定的电路中，它的启动电流要远远大于正常工作电流。比如：燃油车的启动电路，新能源车型的驱动电机的高压电路。
在这些电路中，在选择保险丝时都是按照他们的正常工作电流进行选择的，保险丝的额定电流值要低于电路的瞬间启动电流，就要使用慢速保险丝或者特慢速的保险丝了，这类保险丝也叫做延时保险丝，在短时间内，工作电流超过额定电流时，保险丝不会立马熔断。