## Slide 1
火花塞的拆装方法及注意事项

## Slide 2
一、火花塞的正确拆装方法：
1. 第一步.关闭点火开关，并且等车温度下降后再进行拆卸。
第二步. 拆高压包，用高压气枪将高压包周围的杂质清理干净，拔下高压包插头，选择合适10mm套筒扳手将高压包固定丝拧下来。

## Slide 3
第三步.拆火花塞，先看火花塞孔径周围是否有异物，最好用吹气枪将异物清理干净，防止异物掉入到气缸内，避免对发动机造成损坏。
第四步.清理干净后，根据火花塞尺寸选用14mm套筒、长接杆、快速扳手进行组装，然后拧下火花塞，在取出火花塞时，如果用接杆套筒取不出来的话，可以用高压包套筒取出。
注意事项：取出火花塞后，用棉布堵住火花塞孔，防止异物掉入缸体内，对发动机造成严重后果。

## Slide 4
2.安装火花塞时：
注意事项：禁止把火花塞直接从安装孔放下，这样可能导致火花塞侧电极变形，从而导致间隙变小，影响火花塞的跳火能力，导致发动机动力性变差。

## Slide 5
a.用吸力棒或者高压包套筒将火花塞放入到安装孔上，旋转几圈后，将高压包拔出，再用火花塞套筒扳手按规定力矩20牛.米的劲将它拧动，然后在拧90度就可以了。
注意事项：切不可用力过大，过猛，这样会将火花塞螺丝纹拧滑丝。但也不可安装过松，否则会造成发动机工作不正常。
b.插上高压包，将固定丝拧紧，再插上插头，插紧锁舌。
c.全部安装完毕后，启动着车，观察发动机运转是否正常。