## Slide 1
洗涤控制原理及检测

## Slide 2
一 系统组成及作用
1：洗涤开关的操作及认知
2：洗涤液的认知及讲解：洗涤液的作用
3：玻璃水壶 安装位置：左前轮前面，保险杠后方
作用：盛放玻璃水
清洁作用
具有良好的防冻防雾效果
具有良好的润滑效果

## Slide 3
4 洗涤电机 安装位置：安装在玻璃水壶上面
作用：工作时可以产生一个77--80 Kpa的压力
5 洗涤管道 作用：将洗涤电机泵出的玻璃水送入到挡风玻璃出的喷水嘴处
6 喷水嘴 作用：将玻璃水喷到挡风玻璃上面
常见故障：堵塞
解决方法：用大头针或者高压气体冲击开就可以了

## Slide 4
二 洗涤的工作原理
当洗涤开关闭合之后，电由正极经过洗涤开关后分为两路。一路到达洗涤电机然后搭铁，洗涤电机
工作，开始喷水。另外一路到达间歇继电器，间歇继电器工作，将继电器内的触点吸合，电由正极
到达雨刷开关间歇档位，再到达雨刷电机，雨刷电机转动，配合洗涤电机一起工作。

## Slide 5
M
关闭
低速
高速
间歇
雨刷开关
关闭
洗涤
洗涤开关
15a
M
洗涤电机
雨刷电机

## Slide 6
三 故障检测
洗涤不工作
原因：开关 保险 洗涤电机
检修方法：使用试灯或者万用表，直接检测洗涤电机的插头，拨动开关，试灯亮就是电机损坏。试
灯不亮，检查保险。保险可以直接拔下来目测，损坏直接更换，没有损坏就是开关损坏。