## Slide 1
锁止离合器的结构原理原理
The Structural Principle Of The Lockup Clutch
锁止离合器
北方国际教育集团

## Slide 2
目 录
contents
锁止离合器的控制原理
锁止离合器的控制形式
液力变矩器的结构
01
02
03

## Slide 3
液力变矩器的结构
01

## Slide 4
液力变矩器的位置
01
安装于发动机和变速器之间，连接大飞轮和输入轴

## Slide 5
液力变矩器的组成
01
飞轮盘
Flywheel disk
外壳
Hull
泵轮
Pump impeller
变速器壳
Transmission housing
变速器输入轴
Transmission input shaft
锁止离合器（TCC)
Lockup clutch
涡轮
Turbine
导轮
Guide wheel
三个主要元件：泵轮、涡轮、导轮。
泵轮通过外壳连接大飞轮
涡轮连接变速器输入轴
导轮中心位置连接变速器外壳
液力自动变速器运行过程中，即便是液力变矩器处于耦合工况，泵轮与涡轮之间仍存在大约3-6%的滑差，造成效率损失，经实验表明这部分损失能达到5%-15%，都变成了热量，如果采取技术措施将其消除，则可在怠速或巡航时提高燃油经济性5%左右。

## Slide 6
锁止离合器的控制原理
02

## Slide 7
纯液控
锁止离合器的控制原理
02
飞轮盘
Flywheel disk
泵轮
Pump impeller
变速器壳
Transmission housing
外壳
Hull
涡轮
Turbine
变速器输入轴
Transmission input shaft
锁止继动阀
Lock relay valve
锁止信号阀
Lock signal valve
工作油压
Working oil pressure
锁止离合器（TCC)
Lockup clutch
导轮
Guide wheel
至冷却器
To coole

## Slide 8
锁止离合器的控制原理
02
电液控
飞轮盘
Flywheel disk
泵轮
Pump impeller
变速器壳
Transmission housing
外壳
Hull
涡轮
Turbine
电磁阀Solenoid valve
工作油压
Working oil pressure
锁止离合器（TCC)
Lockup clutch
变速器输入轴
Transmission input shaft
ECT控制单元ECT control unit
传感器信号
Sensor Signal
节气门开度
发动机转速
车速
水温
排挡杆位置
油温
制动开关

## Slide 9
单级双相三元件闭锁综合式液力变矩器
“单级”指只有一个涡轮，“双相”指有变矩和耦合两种工况，“三元件”指有泵轮、涡轮和导轮三个元件，“闭锁”指有锁止离合器闭锁功能。
02
单级双相三元件闭锁综合式液力变矩器

## Slide 10
感谢
Thank you for listening
北方国际教育集团