## Slide 1
机油压力传感器
机油压力传感器工作原理
北方国际教育集团

## Slide 2
目录
作用
01
分类
02
安装位置
03
检测
04
https://www.zhijiaobf.cn

## Slide 3
机油压力传感器
Oil pressure sensor
PART-01

## Slide 4
机油压力传感器作用
润滑系统对发动机起着重要的作用，当润滑系统中出现，渗漏，烧机油，堵塞（图片画中画）时对发动机就会造成严重的危害，这时就需要一个部件，可以始终监测润滑系统的故障，它就是机油压力传感器，当润滑系统出现严重故障时，仪表盘就会亮起一个红色的故障指示灯，提醒驾驶员及时维修。

## Slide 5
机油压力传感器安装位置
安装位置：
安装在缸体主油道，（图片）或者安装在机油滤芯旁边，用于检测发动机润滑系统的供油压力

## Slide 6
机油压力传感器分类
目前常用的是压阻式压力传感器和电容式压力传感器,都是通过对机油压力的不同的监测发出不同的电压信号，压阻式机油压力传感器是依靠机油变化产生不同的电信号给发动机以此来判断机油压力高低，电容式机油压力传感器是依靠内部的电容的变化进行对润滑系统故障的反馈
压阻式机油压力传感器
电容式机油压力

## Slide 7
压阻式机油压力传感器
机油温度
Oil temperature
机油温度信号线
搭铁线
信号线
电源线
电源线
信号线
搭铁线
电容式机油压力传感器

## Slide 8
机油压力传感器诊断方法
一读取数据流：
当车辆仪表盘的润滑系统故障指示灯点亮时，我们不知道到底式润滑系统的哪里出现了故障，是机油压力传感器本身出现故障还是润滑系统出现故障，此时我们可以读取机油压力传感器的数据流，连接诊断座，点击诊断软件，以别克威朗为例，它属于中国通用，我们选择中国通用进入后会提示我们打开点火开关，点击确定 选择手动选择车型，然后选择别克，选择发动机，读取数据流，我们看到机油压力为435千帕，发动机怠速下的数值正常为150-350KPA，发动机在正常工作下压力在150-700千帕之间，如果等于150千帕或低于150千帕则说明发动机润滑系统出现泄露 不同的车型，因发动机排量的不同，机油压力数值也会不同

## Slide 9
二万用表检测法
刚才我们已经通过诊断仪器知道了润滑系统压力数值，除了读取数据流还可以使用万用表进行检测接下来我们学习一下
电容式机油压力传感器的三根线分别是搭铁、电源、信号，首先，我们先打开点火开关现在我们将万用表打到电阻档将机油压力传感器插头拔下。一表笔放在负极，另一表笔放在搭铁线，正常数值为0Ω到10Ω，大于10Ω说明搭铁不正常，接下来我们测电源线，显示为5v为正常机油压力传感器的电源线来源于发动机模块是一个5v的电压，插上插头，等待发动机达到正常工作温度，接下来测信号线,信号线为2.3v电压信号正常，会随着发动机转速而变化，它是通过内部的带电容发出的电压信号，发动机工作时正常信号电压在0.2v到4.8v之间，信号电压过高说明润滑系统机油压力高，可能是传感器后方油路中出现堵塞、需要及时维修，信号电压过低说明润滑系统机油压力偏低，可能是机油严重泄露或者是油泵堵塞或损坏，当然信号电压不正常，也可能是机油压力传感器本身故障，所以要检测。

## Slide 10
谢谢观看！
机油压力传感器
北方国际教育集团