## Slide 1
变排量压缩机

## Slide 2
压缩机的分类：空调制冷系统的核心部件是压缩机。在汽车上压缩机有两种，一种是定排量压缩机就相当于家用空调中的定频空调，它的能耗高，比较费电。 另一种是变排量压缩机，这就相当于家用空调中的变频空调，它的能耗低，比较省电，而且舒适度高。
什么是排量？所谓的排量指的是活塞在缸筒的内部做往复运动时每一个工作循环所吸入和排出的气体的体积。体积越大 排量越高 输出功率就越大。反之呢越小。定排量压缩机就是指开启空调制冷后，它会一直保持稳定的功率输出，排量不会发生变化。甚至随着发动机的转速升高，排出的气体量也会增多，这会使车内越来越凉。

## Slide 3
而变排量压缩机会根据室内的制冷效果，而自动调节出合适的压缩机制冷剂排出量，这样就能够更好的调节空调的制冷效果。也能够稳定发动机的转速，降低功率消耗。那么变排量压缩机是用什么方法改变它的排量呢？我们讲一下：
改变排量的方法：斜盘的倾斜与否主要是与斜盘两端所受到的压力有关。斜盘的底部压力来自于斜盘腔，就是这个腔。斜盘顶部的压力来自于活塞顶部。如果两侧的压力差大，那斜盘的倾斜角度肯定就大。比如说，活塞顶部的压力大，斜盘腔的压力小，斜盘肯定就会被顶动的倾斜角度大，而如果活塞腔的压力大，活塞顶部的压力小，斜盘肯定就会被顶回来。也就是改变了斜盘的角度就改变了压缩机的排量。

## Slide 4
高压 high pressure
活塞
piston
斜盘
SWASH PLATE
弹簧
spring
斜盘腔压力
Swash plate chamber pressure
电磁阀
solenoid valve
低压 low pressure
活塞
piston
皮带轮pulley
活塞顶端压力
Piston tip pressure
A
B
C
电磁线圈
Solenoid
弹簧 spring

## Slide 5
活塞
piston
活塞
piston
A
B
C
高压 high pressure
斜盘
SWASH PLATE
弹簧
spring
斜盘腔压力
Swash plate chamber pressure
电磁阀
solenoid valve
低压 low pressure
皮带轮pulley
活塞顶端压力
Piston tip pressure
电磁线圈
Solenoid
弹簧 spring