## Slide 1
汽车暖风及故障检修

## Slide 2
汽车暖风的作用及重要性：汽车空调最显著的功能就是对温度的调节，夏天制冷 冬天取暖。而有些车主经常会遇到暖风不热或者热的慢的问题。
汽车暖风的来源及水箱的安装位置：连通到了防火墙内部，一根进水管一根出水管，热的冷却液就可以通过进水管流入到仪表台下空调风箱内部的暖风水箱中再通过出水管流出，这样暖风水箱的温度升高，然后鼓风机工作，吹过的风就变成的温暖的暖风，一般开关开到最热时出风口的暖风温度在30度左右，就证明暖风很好。
没暖风的原因及检修方法：
第一：冷却液没有在暖风水箱中循环。判断方法很简单，在防火墙旁有两根水管，就是连接暖风水箱的水管，一根进水管 一根出水管，当发动机水温高时开启空调暖风，然后手试这两根水管的温度。

## Slide 3
（1）如果两根水管的温度都不高，就证明热的冷却液就没有流过来。这主要就是与暖风水阀和节温器有关。
（2）如果两根暖风水管温差很大，这就证明热的冷却液已经流到暖风水箱，但并没有在水箱中循环，这是水箱内部堵塞了。因为冷却水道内部会产生很多的水垢，而暖风水箱的管道是很细的，时间一长就会慢慢堵塞，
进行清洗： 清洗的方法很简单，拆下防火墙边上的两根暖风水管，然后用高压气枪吹，就可以将内部的脏东西吹出，然后再接上水管，用清水冲洗，当流出的水清澈时 在反复的用气枪吹，直到流出的水清澈并且水流水压很大就可以了。如果还不干净，就证明内部的水垢比较多，可以加入白醋，浸泡十分钟，在用清水冲洗。清洗干净后装好暖风水管，添加防冻液，就可以了。如果实在是清洗不干净，这证明水箱内部太脏，只能更换。

## Slide 4
（3）第二：两根水管都很热，证明冷却液的循环很好，那就是风箱内部的翻版控制出现问题了。

## Slide 10
大家好，汽车空调的温度调节有冷风调节以及暖风调节两种，前面的课程讲解了空调制冷系统的工作原理，本节课我们来讲一下汽车的暖风是哪里来的。
在秋冬季节 天气转冷，温度降低，人体会出现四肢冰凉，不灵活，如果这时候开车，就会导致行车的危险系数增加。所以为了避免这种情况的发生，在我们感觉到冷时，可以开启空调的暖风制热，从而使车内的温度升高。
什么是车辆的暖风系统呢？能够将车内或是车外进入车内的空气进行加热的一套部件装置。这套部件的作用主要是能够产生热量并且给空气加热。
看车辆介绍，，，，

## Slide 11
冷却液
鼓风机
冷却液

## Slide 12
暖风水箱
回水壶
冷却液
循环水泵
鼓风机
暖风水箱

## Slide 13
暖风水箱
回水壶
PTC
PTC
循环水泵
鼓风机
暖风水箱