## Slide 1
类型及常规检查
汽车轮胎结构类型及常规检查
汽车轮胎结构类型及常规检查
北方国际教育集团

## Slide 2
目录
安装位置
01
轮胎的分类
04
轮胎的选择
03
安装注意事项
06
https://www.zhijiaobf.cn
组成结构
02
轮胎的检查
05

## Slide 3
安装位置
Installation location
PART-01

## Slide 4
汽车轮胎结构类型及常规检查
轮胎安装在金属轮辋上，能支撑车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触，并保证车辆的行驶。

## Slide 5
组成结构
Composition structure
PART-02

## Slide 6
汽车轮胎结构类型及常规检查
由胎面、冠带层、带束层、胎体、气密层组成。

## Slide 7
汽车轮胎结构类型及常规检查
胎面是由橡胶组成，主要作用提供摩擦，增强抓地力和排水能力。
冠带层是带束层上方的特殊帘布层，抑制带束层移动，防止高速行驶带束层的脱离，保持轮胎行驶的稳定性。
带束层是胎面与轮胎胎之间帘线，起到保护胎体，抑制胎面变形，提高耐磨性及行驶稳定性。
主要材料是聚酯纤维，像轮胎的骨架，控制内部压力并保持轮胎形状。
相当于以前的内胎，主要的功能就是密封内部空气，保证不漏气。

## Slide 8
汽车轮胎结构类型及常规检查
根据帘线的排列方式的不同，可以将轮胎划分为斜交轮胎、子午线轮胎。
斜交轮胎：
在轮胎侧面标识 “D”或“一”代表着斜交轮胎。

## Slide 9
汽车轮胎结构类型及常规检查
根据帘线的排列方式的不同，可以将轮胎划分为斜交轮胎、子午线轮胎。
子午线轮胎：
在轮胎侧面标识R代表着子午线轮胎。

## Slide 10
轮胎的选择
Choice of tires
PART-03

## Slide 11
汽车轮胎结构类型及常规检查
胎侧的3T指数是衡量轮胎性能的重要指数。

## Slide 12
汽车轮胎结构类型及常规检查
耐磨指数反映轮胎耐磨程度，数值越大越耐磨。

## Slide 13
汽车轮胎结构类型及常规检查
牵引力性能，等级越高起步加速和制动越好。

## Slide 14
汽车轮胎结构类型及常规检查
耐高温指数级别由高到底分别为A、B、C。

## Slide 15
汽车轮胎结构类型及常规检查
选择：
选择合适型号的轮胎。

## Slide 16
轮胎的分类
Classification of tires
PART-04

## Slide 17
汽车轮胎结构类型及常规检查
禁止音乐的标志称为静音轮胎，轮胎胎噪较小。

## Slide 18
汽车轮胎结构类型及常规检查
轮胎上有雪花标志为雪地胎，又称为“冬季胎”，在很低的温度下，也有更好的附着力。

## Slide 19
汽车轮胎结构类型及常规检查
轮胎上有RSC标志俗称“防爆胎”，又叫“泄气保用轮胎”，这种轮胎在破损后、零胎压的情况下，可以继续以一定的速度行驶一定的里程。

## Slide 20
轮胎的检查
Inspection of tires
PART-05

## Slide 21
汽车轮胎结构类型及常规检查
轮胎花纹会影响轮胎的摩擦力及排水性。
检查：
正常轮胎深度标准为8mm。
磨损到3mm时建议更换。

## Slide 22
汽车轮胎结构类型及常规检查
轮胎裂纹在两到三年开始出现，时间越长越来越明显。
检查：
如果车辆跑的公里数不多，花纹深度还在正常范围，是可以继续正常使用的，裂纹如果严重就建议更换。

## Slide 23
汽车轮胎结构类型及常规检查
轮胎胎侧出现鼓包时，是有非常大的爆胎危险的。
检查：
当轮胎出现鼓包时是需要更换的。

## Slide 24
汽车轮胎结构类型及常规检查
一般的轮胎使用寿命为3~5年，生产日期在轮胎的侧面，一般有一个椭圆标注前两位代表着周期，后两位代表着年份。
检查：
轮胎的使用寿命一般为3年~5年，6万~8万km左右。达到使用年限或者是需要及时更换轮胎。

## Slide 25
安装注意事项
Installation precautions
PART-06

## Slide 26
汽车轮胎结构类型及常规检查
普通的轮胎在轮胎胎侧上有英文标注OUTSIDE为外侧。
安装方向

## Slide 27
汽车轮胎结构类型及常规检查
普通的轮胎在轮胎胎侧上有英文标注INSIDE为内侧。
安装方向

## Slide 28
汽车轮胎结构类型及常规检查
单导向轮胎在轮胎胎侧有一个箭头，箭头所指的方向就是轮胎旋转的方向。
安装方向

## Slide 29
汽车轮胎结构类型及常规检查
1、 前轮驱动车辆
左后调整为右前，右后调整为左前
左前调整为左后，右前调整为右后
轮胎换位
轮胎换位的时间为8000km到1万km换位一次。

## Slide 30
汽车轮胎结构类型及常规检查
2、 后轮驱动车辆
左前调整为右后，右前调整为左后
左后调整为左前，右后调整为右前
轮胎换位
轮胎换位的时间为8000km到1万km换位一次。

## Slide 31
汽车轮胎结构类型及常规检查
3、 四轮驱动车辆
垂直前后更换
即左前调整至左后，右前调整至右后
轮胎换位
轮胎换位的时间为8000km到1万km换位一次。

## Slide 32
汽车轮胎结构类型及常规检查
子午线轮胎只能进行单边换位，使轮胎保持在车辆的同一侧使用，以保持相同的旋转方向。
单导向花纹的轮胎，在换位时要注意轮胎的旋转方向：建议前后轮进行对调。

## Slide 33
谢谢观看！
汽车轮胎结构类型及常规检查
汽车轮胎结构类型及常规检查
北方国际教育集团