## Slide 1
水泵

## Slide 2
位置：
水泵串联在冷却水循环水道中

## Slide 3
分类：
第一种是机械水泵，是发动机驱动
第二种是电子水泵，是电机驱动。

## Slide 4
组成结构：
水泵其基本结构由水泵壳体、连接盘或皮带轮、水泵轴及轴承或轴连轴承、水泵叶轮和水封装置等零件构成。

## Slide 5
工作原理：
就像滚筒洗衣机（离心式）一样通过旋转把水甩向外面，而这种水泵就是离心式水泵， 它就是用这种方式对循环水加压，从而使冷却水循环。

## Slide 6
水泵整体循环水路工作过程：
发动机运转通过皮带轮带动水泵轴承及叶轮转动，冷却液通过离心力实现往复循环带走发动机的热量。

## Slide 7
水泵常见的故障
1、发动机高温：主要的原因水泵卡滞，磨损以及漏水所导致的泵水能力差，带走发动机热量少。
2、异响：主要的原因是水泵轴承缺油，内部生锈导致的异响。

## Slide 8
拆装：
1、松开发动机皮带；2，分多次拆装；然后将水泵取下。
检查：
1、首先要清除水泵表面脏污，查看外表有没有裂纹，碰撞痕迹
2、转动皮带轮，卡不卡滞，听有没有异响，
3、检查叶轮是否磨损，如果磨损，会直接影响冷却液流量，就需要更换。
4、检查密封圈表面有无裂纹，毛刺，断裂，如果出现就会造成水泵漏水这时就需要更换密封圈。

## Slide 9
拆装注意事项：
1，要冷车拆装，因为温度太高容易烫伤
2，把防冻液放出来，以防冷却液洒落

## Slide 10
水泵拆检结束以后，需要对水泵进行安装，安装之前需要彻底清洁缸体的安装面和水泵的安装面锈迹，可使用铲刀清除或者用砂纸打磨（全铝缸体平面用400木砂纸打磨）。
拧紧时水泵扭矩一般为15N.m,车型不同扭矩不同

## Slide 11
更换后的冷却液不建议继续使用，冷却液在倒出来的过程中可能进入杂质和灰尘，如果再重新倒入，杂质或灰尘将造成发动机的磨损；倒出来的冷却冻液可能会变质。所以不建议继续使用，如果需要继续使用，一定要做好杂质过滤工作。