## Slide 1
汽车空调压缩机

## Slide 2
压缩机的作用及功用：压缩机也叫空调泵。它的作用可以持续的使制冷系统产生源源不断的冷气，一旦出现故障，空调制冷效果就会很差，甚至直接不制冷。
压缩机工作原理：
压缩机的工作其实很简单。它和打气筒的原理差不多。在向上拉打气筒的时候，就会将外界的低压空气吸入，然后往下压时再给筒内空间的空气一个压力，空气是可以被压缩的，所以会变成一个高压的气体被压出。
压缩机实物讲解（结构原理）：
这是一个解刨开的压缩机，在内部这个部件叫活塞，当它上行时就像是打气筒吸气一样，这是内部就会产生一个低压环境从而有吸力产生，将这个发片吸开，低压制冷剂就会被吸入。当下行时，空间变小， 制冷剂就会被打压，从而压力与温度都会升高，将这边这个阀片顶开，从而排出。而这样的活塞在压缩机内部还有好几个，这样就会有更加充足，并且持续不断的压力。因为这些活塞都是交替工作的（液击）。

## Slide 3
这是压缩机的皮带轮，由发动机带动。当皮带轮转动起来后，就会带动内部的这个部件转动， 这个部件的构造比较有特点。是一个斜盘，所以转动的时候就会前后动作，而每一个活塞都是与它相连的，所以这个斜盘转动就会带动活塞进行前后动作，从而使压缩机完成压缩工作。
电磁离合器讲解：压缩机是由发动机带动工作的 但是很多的时候压缩机不能工作。所以开空调制冷的时候，都需要先着车，然后会按下A/C开关。
压缩机的皮带轮是比较特殊的，当轮转动起来后，中间的轴并没有转动，这并不是损坏了，而是这样的一种设计。这是皮带轮，这是中间轴，这叫压盘与中间轴连为一体。在不需要压缩机工作的时候，发动机只能带动压缩机皮带轮空转，压缩机是不工作的，但是当需要它工作的时候。在它的内部有一个线圈，只要给线圈通电就可以产生磁场，从而将这里吸下去，在摩擦力的作用下皮带轮就可以带动压缩机转动工作了。
总结：所以开空调制冷的时候，会按下A/C开关，，，，（异响及不工作）。