## Slide 1
视频
节流装置与蒸发箱

## Slide 2
故障引言膨胀阀：开启空调制冷时，如果出现不制冷，并且伴随有鸣叫声音，那大部分就是因为膨胀阀所引起的
膨胀阀的位置及作用：膨胀阀是空调节流膨胀装置中最常用的部件。它是空调制冷系统中高低压的分界线。它最大的作用就是将高压的液态制冷剂变为低压的雾状制冷剂，这样可以使制冷剂更加快速的蒸发，使空调的制冷效果更好。
它就是一个阀门，就像水龙头一样，它可以控制制冷剂的流量大小，从而控制不同制冷效果。
H型膨胀阀的讲解：它是目前最常见的膨胀阀，它的样子像一个大写的H，所以也称为H型膨胀阀，上面有4根连接管，分别连接高压管的进口和出口，以及低压管的进口与出口。

## Slide 3
故障：膨胀阀容易出现的问题主要就是泄露与堵塞。因为膨胀阀连接的管路比较多，所以泄露的几率相对也大一些，这时就会出现制冷效果变差严重了直接不制冷，这主要是密封圈密封不严导致的，只要更换掉相应的密封圈就可以了。
膨胀阀的膨胀小孔是很小的，而空调的部件工作过程中就会产生杂质，就有可能堵塞膨胀阀，而开启空调制冷时出现不制冷，并且伴随有鸣叫声音，这时不仅需要更换膨胀阀，还需要更换干燥罐或者过滤棉。
孔管的讲解：
蒸发箱的讲解：当制冷剂从膨胀阀流出后，就会进入到这个部件，它叫蒸发箱，（讲结构）它安装在汽车仪表台下方的空调风箱内部，制冷剂就在它的内部进行蒸发，从而使它的周围变凉，当空调鼓风机的风吹过它时，就会变成冷风。蒸发箱的故障率很少，主要是泄露。

## Slide 5
冷凝器
压缩机
蒸发箱
感温元件
膜片
膜片室
蒸发箱

## Slide 6
冷凝器
压缩机
蒸发箱
蒸发箱
感温元件
膜片
膜片室
制冷量过剩

## Slide 7
冷凝器
压缩机
蒸发箱
蒸发箱
感温元件
膜片
膜片室
制冷量不足

## Slide 9
通过前面的课程我们知道了，当高压的液态的制冷剂通过节流膨胀的小孔之后，压力就会降低 变为雾状的制冷剂到达蒸发箱进行蒸发制冷，蒸发器周围的温度降低，鼓风机吹过的风经过蒸发器到达车内进行制冷，而随着车内的温度越来越凉，定排量压缩机通过停止转动，变排量压缩机改变排量的方法调控，这都属于大范围的调控，比如定排量压缩机直接控制停转，还有其他的方法调控吗？
制冷剂流过节流装置的节流小孔到达蒸发器进行制冷，也就是说如果控制节流装置的这个小孔的大小，就能过控制到达蒸发器的制冷剂的多少，而控制了制冷剂的量也就能够控制制冷效果。
那就必须要知道制冷的程度，想要知道制冷程度，1是直接检测蒸发器表面的温度，2是检测蒸发器流出的制冷剂的温度，因为流出蒸发器的制冷剂温度如果太低，就证明制冷效果强，这个时候节流装置的小孔变小，制冷剂流出的减少，蒸发器的温度就变高一些。反之，蒸发器流出的制冷剂温度越高，证明制冷效果一般，节流装置的小孔变大，制冷剂流出的增多，蒸发器的制冷效果就更好一些。

## Slide 10
那么如何根据蒸发器流出的制冷剂温度控制节流装置呢？
大家看这个部件，这个部件就是控制这个功能的部件，它叫膨胀阀，上面有4个孔 连接着两根管。，，，，，