## Slide 1
空调制冷差故障分析

## Slide 2
故障引入：
制冷温度：空调温度调到最低，风量调到最大，出风口的温度在7度一下最合适，有些车测得的温度在三四度，这样的制冷效果就非常好，如果温度在10度以上，那么就可以说空调的制冷效果不好。
检查方法：首先开启空调制冷，风速调到最高档位。运行两三分钟之后，试一下出风口的风量大不大。如果出风比较凉但是风速不大，那就是空调滤芯堵塞了。空调滤芯一般半年到一年更换一次，主要也是与当地的空气质量有关。
第二：怠速不凉，而一加速就感觉但凉了。这一般就是系统缺少制冷剂了，只要添加一罐制冷剂就能解决问题，但是制冷剂不会无缘无故的缺，这有可能是系统的有些地方泄露了，只不过泄露的速度慢一些而已。

## Slide 3
在修理厂使用荧光剂检查。当然也可以自己检查，
第三：不管怠速还是加速都不凉。用水枪向空调的冷凝器上面喷水，如果制冷效果好了，那就是冷凝器堵塞了。这是很常见的一种故障，因为空气中含有这很多的杂质 飞虫 杨柳絮等
在汽车行驶时，气流从中网部位进入，就很容易附着在冷凝器的表面，尤其是冷凝器与水箱中间的间隙当中，这样就会使冷凝器的散热效果不好，也就影响了制冷效果，就像是很多家用空调，过滤网太脏也会导致制冷效果不好，清洗干净之后就可以了。

## Slide 4
手试温度 高压温度40--60 温度太高散热不好 低压凉 不出凉风 滤芯问题 低压结霜 膨胀阀开度太大 损坏 高压正常低压不凉 冷凝器散热不好 高压不热 低压不凉 缺制冷剂了。
压力检测：低压高高压低 更换压缩机 压力双高要排气或者散热有问题 压力双低缺冷媒或是中间有堵塞（干燥罐） 低压低 高压高 膨胀阀有堵塞