## Slide 1
鼓风机控制电路分析

## Slide 2
一：鼓风机的作用及故障
在夏天使用空调时，上车一般习惯将鼓风机风量调到最大，使空调快速降温。但是有时候在开风机的时候发现不出风或者有噪音产生，从而影响空调的工作，舒适性也降低，大多数鼓风机不出风都是由电路导致的。
二：部件认知 位置及电路。

## Slide 3
鼓风机调速器
Blower governor
X2-6
X1-1
X1-2
空调控制模块
Air conditioning control module
+12V
X2-2
X2-1
占空比信号
Duty cycle signa
F4
鼓风机
blowing machine

## Slide 4
三：鼓风机故障：
1.不转故障： 如果是鼓风机直接不转，检查鼓风机调速器的X2-1，如果没电就是保险的问题，保险安装在驾驶室内保险盒里面，直接拆下检查更换。有电再检查X2-2线，这是空调控制模块到鼓风机调速器的占空比信号线，在工作时是可以检测出电来的，没电压就是空调控制模块的问题了。有电压变化就是调速器损坏或者电机损坏了，可以直接更换鼓风机总成。也可以拆下鼓风机调速器，测量调速器与鼓风机的连接插头有没有电，有电就是鼓风机损坏，单独直接更换。没有电，就是鼓风机调速器损坏。
2.异响故障：（1）比如，鼓风机工作后产生嗡嗡嗡的异响，转速越高，声音越大，这一般就是鼓风机内部太脏或是有树叶等异物。因为在进气时如果滤芯更换不积极，时间一长鼓风机的内部就会有很多的尘土。还有就是再开启外循环时一些树叶也会被吸进去，最终落在空调滤芯的上面，但是在更换空调滤芯的时候难免会把树叶掉落在鼓风机上面，而鼓风机在出厂后都会做动平衡处理，就是电机转动起来后不会偏转，而这些尘土以及树叶机会使电机转动不平稳，从而导致转动时偏转产生噪音，这时候只要拆下鼓风机擦洗干净就可以了。

## Slide 5
（2）如果是有叽叽这种非常尖锐的响声这一般就是鼓风机电机的轴承缺油了，因为当电机转动后，会产生一些粉尘，然后调入到电机底部的轴承上面，而且电机转动时会产生高温，所以时间一长，轴承就会缺油，从而发出叽叽叽的声音。