## Slide 1
自动空调控制原理

## Slide 2
自动空调的特点：汽车空调主要有手动空调和自动空调两种，手动空调的操作面板，在使用空调时，要调整温度，风量，出风模式，在行驶一段时间后车内的温度发生变化，还需要再次的控制。由此可见手动空调的操作十分的繁琐，而自动空调，只需要按动AUTO键后，就可以自动的调整。
自动空调原理讲解及认件：
1：鼓风机控制及传感器认识
自动空调控制模块在接收到控制面板的指令之后会在采集来自于各个传感器的信息，才会控制空调的工作，比如面板设定在17度，室内室外的温度比较高，在40度左右，控制模块首先会控制鼓风机以及压缩机进行工作，空调的，这就是室外温度传感器，它安装在保险杠的后方，在空调系统中有很多的温度传感器，它们的工作原理几乎都是相通的，都是利用了热敏电阻的原理，也就是它的阻值根据温度的变化而变化。

## Slide 3
2：内外循环电机及冷热风门电机的讲解。
空调控制模块还会控制其他的部件进行工作，由于设定温度与室内室外的温差比较大，为了能够快速的降温，还要控制内外循环风门工作，关闭外循环，当鼓风机的风吹入到风箱之后，再由冷热风门电机将暖风风道关闭，一般开冷风时都会使用吹头模式，所以还需要模式风门电机的工作。

## Slide 4
空 调 控 制 模 块
Air conditioning control module
内外循环风门电机
Internal and external circulation motor
冷热风门电机
Cold and hot air door motor
模式风门电机
Mode damper motor
车外温度传感器
Outside temperature sensor
车内温度传感器
Interiortemperature sensor
蒸发器温度传感器
Evaporator Temperature Sensor
空气质量传感器
air quality sensor
环境日照传感器
Environmental sunlight sensor
压缩机
compressor
空调操作面板
AUTO
发动机水温传感器
Engine Coolant Temperature Sensor
出风口温度传感器
Air outlet temperature sensor
17度
鼓风机调速器
Blower governor
40度

## Slide 5
3：阳光强度传感器：在空调的工作过程中，控制模块还会根据各种情况自动调节空调的工作，比如，当外界的日照强度高时。
（实物讲解）自动空调主要就是能够实时的根据各种因素自动调节空调的温度风速，出风模式等，比如：当控制温度在17度。控制模块先通过系统的压力传感器检测系统有无制冷剂，如果有制冷剂，就会控制压缩机以及鼓风机的工作，这就是空调的风箱。它可以分为三大部分。
首先进气部分，鼓风机就安装在这里，鼓风机转动就会将空气吹入到风箱的内部，鼓风机的转速是影响空调温度的重要依据，所以鼓风机的控制要采集很多信息，第一个就是设定温度。

## Slide 6
蒸发器
暖风水箱
内外
循环风门
鼓风机
冷热
混合风门
出风口
模式风门
出风口
模式风门
出风口
模式风门

## Slide 7
暖风水箱
heat radiator
蒸发器
evaporator
空调控制器
Air conditioning control module
内外循环风门
Internal and external circulation damper
鼓风机
blowingmachine
冷热混合风门Cold and hot mixing damper
车外温度传感器
Outside temperature sensor
车内温度传感器
Interiortemperature sensor
环境日照传感器
Environmental sunlight sensor
设定温度
setting temperature

## Slide 8
暖风水箱
heat radiator
蒸发器
evaporator
内外循环风门
Internal and external circulation damper
鼓风机
blowingmachine
冷热混合风门Cold and hot mixing damper
空调控制器
Air conditioning control module
车外温度传感器
Outside temperature sensor
车内温度传感器
Interiortemperature sensor
空气质量传感器
air quality sensor
设定温度
setting temperature
车内湿度传感器Interior humidity sensor

## Slide 9
暖风水箱
heat radiator
蒸发器
evaporator
内外循环风门
Internal and external circulation damper
鼓风机
blowingmachine
冷热混合风门Cold and hot mixing damper
空调控制器
Air conditioning control module
车外温度传感器
Outside temperature sensor
车内温度传感器
Interiortemperature sensor
设定温度
setting temperature
蒸发器温度传感器
Evaporator Temperature Sensor
发动机水温传感器
Engine Coolant Temperature Sensor
出风口温度传感器
Air outlet temperature sensor

## Slide 10
暖风水箱
heat radiator
蒸发器
evaporator
内外循环风门
Internal and external circulation damper
鼓风机
blowingmachine
冷热混合风门Cold and hot mixing damper
空调控制器
Air conditioning control module
车外温度传感器
Outside temperature sensor
车内温度传感器
Interiortemperature sensor
出风口温度传感器
Air outlet temperature sensor
设定温度
setting temperature
车内湿度传感器Interior humidity sensor