## Slide 1
自动空调故障分析

## Slide 2
自动空调的维修思路不同。自动空调的控制更加的智能化。同样当空调出现故障时，它的维修思路考虑也比较的多，因为它很多的传感器 执行器 控制电脑等
故障案例讲解：一边出热风 一边出冷风。
这台空调的教具模型是双温区自动空调，在双温区空调上面，在开冷风时，发现有时会出现这么一个故障，那就是一边出热风，一边出冷风。产生这种故障的原因主要有三个，第一个是缺少制冷剂了，直接用氟表检测就可以了。

## Slide 3
第二：暖风水阀损坏。尤其是大众车系这里很容易出现故障。因为是双温区控制的空调，所以暖风水阀有两个，如果其中一个损坏，就会导致这个故障的发生。
第三：冷热调节风门的问题了。冷热调整风门也有两个。左右各一个，而调整主司机侧的温度比较多一点，就会使这个电机电工作次数要多一点，时间一长，就可能导致这个电机损坏，而右侧的没有损坏，所以就会导致一侧能工作一侧不能工作。从而产生这种故障。

## Slide 4
不管是暖风水阀的检查还是风热风门电机的检查，最快的方法就是使用仪器检测。
双温区空调还有一个经典故障。就是在开空调的时候发现，出风口的吹头吹脚除霜都不能调节。一侧不能调节冷暖风，一侧出热风。感觉控制比较混乱。
为了能够更精确的控制空调的工作，所以在各个出风口都安装有检测温度的传感器。它的信号是控制冷热风门电机的重要依据。如果损坏，可能会导致冷热风门电机的控制步数发生错误。从而导致不能控制冷暖风。而模式风门电机也是通过冷暖风自动控制出风模式的。所以这个传感器损坏导致了这一系列的故障。