## Slide 1
电动汽车充电技术概述
北方国际教育集团
Overview of Electric Vehicle Charging Technology

## Slide 2
目 录
contents
充电逻辑
充电技术的发展
充电类型
01
02
03

## Slide 3
充电类型
01

## Slide 4
交流充电
01
交流电
交流电
直流电
1、交流充电定义：国家电网给汽车提供的是交流电，车上充电机再把交流电变成直流电，给汽车动力电池充电，因给汽车提供的是交流电，所以称为交流充电。

## Slide 5
01
2、特点
（1）国家电网电是交流电。
（2）动力电池只能储存直流电。
（3）充电机在汽车上安装。
（4）充电速度较慢，有称作慢充
交流充电

## Slide 6
直流充电
01
交流电
直流电
直流电
1、直流充电定义：国家电网电在车外变成直流电供给汽车，到动力电池给汽车充电，因为给汽车提供的是直流电，所以称为直流充电。

## Slide 7
01
2、特点
（1）充电机在汽车外面安装。
（2）充电速度快，又叫快充
直流充电

## Slide 8
汽车充电技术的发展
02

## Slide 9
无线充电定义
02
不用汽车充电线，能够直接给汽车充电的方式，称为无线充电

## Slide 10
无线充电特点
02
1、技术还不成熟。
2、使用方便，汽车充电甚至不用停车。

## Slide 11
汽车充电逻辑
03

## Slide 12
两个
内容
什么时候停止充电
什么时候充电
充电逻辑的内容
03

## Slide 13
汽车不能充电的信息
动力电池电量高不需要充电则不能充电；
电池温度高为了保护电池不能充电；
电池电压过高、过低，电池可能存在故障不能充电，否则会损坏动力电池，减小电池寿命；
汽车有高压电路连接不好不能充电。
供电电压不稳不能充电；
充电枪温度过高不能充电；
收不到充电请求信号不能充电。
03

## Slide 14
立即停止充电
充电过程中出现拔掉充电枪、高压漏电、或电池充满等情况会立即停止充电。
03

## Slide 15
感谢您的聆听
Thank you for listening
电控空气悬架系统原理及检修
北方国际教育集团