## Slide 1
前悬架拆装 分解及检查
前悬架 拆装分解及检查
Front suspension disassembly, disassembly and inspection
北方国际教育集团

## Slide 2
目录
组成及常见故障
01
下摆臂检查和拆解
02
稳定杆及拉杆球头检查和拆解
03
转向节检查和拆解
04
https://www.zhijiaobf.cn

## Slide 3
组成及常见故障
Composition and common faults
PART-01

## Slide 4
前悬架拆装分解及检查
汽车前悬架由弹性元件、减振器、转向节、下摆臂、横向稳定器组成。
常见故障：
常见的故障就是漏油或者异响。
漏油可以通过观察各部件表面有没有油渍去判断。
异响就需要对各部件进行检查。

## Slide 5
下摆臂检查和拆解
Lower swing arm inspection and disassembly
PART-02

## Slide 6
前悬架拆装分解及检查
检查下摆臂橡胶衬套是否老化、损坏，连接紧固部位松动。
故障现象：
造成异响、车辆行驶不平稳、操控性下降等问题。

## Slide 7
前悬架拆装分解及检查
（1） 拆掉车轮。
（2） 拆掉下摆臂球头销与摆臂的安装螺栓和螺母。用力将摆臂向下摆动使之与球销分离。
（3） 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。
a）拆掉下摆臂后安装螺栓。
b)拆掉下摆臂前安装螺栓。
拆解检查：

## Slide 8
前悬架拆装分解及检查
1.检查表面有没有受损或者是变形。
2.检查橡胶衬套是否老化、损坏。

## Slide 9
前悬架拆装分解及检查
1.安装下摆臂与副车架前后安装螺栓，拧紧力矩210N·m。
2.安装下摆臂球头销与摆臂的安装螺栓和螺母，拧紧力矩120N· m。
安装：

## Slide 10
稳定杆及拉杆球头检查和拆解
Inspection and dismantling of stabilizer bars and tie rod ball joints
PART-03

## Slide 11
前悬架拆装分解及检查
1.检查稳定杆及拉杆球头总成是否松动，如果松动可能导致车辆方向不稳定。
2.检查稳定杆及拉杆球头是否破裂，如果破裂可能是由于撞击或使用时间过长导致的。

## Slide 12
前悬架拆装分解及检查
拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母，拆掉稳定杆拉杆及球头总成，取下稳定杆及拉杆球头总成。

## Slide 13
前悬架拆装分解及检查
1.检查表面有没有受损或者是变形，出现受损或者是变形一般都是发生交通事故导致的。
2.检查球头是否破裂，球头是否破裂一般都是长期暴露在阳光、雨水和高温环境下，导致橡胶材质逐渐变质或者是行驶里程过长悬挂系统磨损导致的。

## Slide 14
前悬架拆装分解及检查
安装横向稳定杆拉杆两个螺母，拧紧力矩为
90±N·m。
安装：

## Slide 15
转向节检查和拆解
Steering knuckle inspection and disassembly
PART-04

## Slide 16
前悬架拆装分解及检查
转向节出现了问题，可以通过四轮定位的前轮外倾角数据去判别。
故障现象：
轮胎出现吃胎、跑偏，车身出现吱吱的异响。

## Slide 17
前悬架拆装分解及检查
（1） 拆掉前车轮。
（2） 拆除轮速传感器。
a) 将减振器上的轮速传感器线束胶套从支架上拆掉。
b) 把轮速传感器与转向节分离。

## Slide 18
前悬架拆装分解及检查
（3） 拆除制动钳。
a) 拆掉减振器上的制动油管支架。
b) 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。

## Slide 19
前悬架拆装分解及检查
（4） 取下开口销，拆掉转向节与下摆臂球头的连接螺栓和螺母。
（5） 用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。
（6）拆卸转向拉杆球头,使转向拉杆与转向节分离。
（7） 用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状，然后拆下螺母。
（8） 用橡胶锤敲击半轴端面，将半轴取出。（注：敲击的力度不要太大）。

## Slide 20
前悬架拆装分解及检查
（9）取下刹车盘，（一定要轻拿轻放，防止磕碰造成划伤或者变形）
（10） 拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

## Slide 21
前悬架拆装分解及检查
观察转向节的外观是否有裂纹、变形或其他损伤。
数据对比：
四轮定位的前轮外倾角数据不正常或者外观上出现裂纹、变者损伤就需要更换转向节。

## Slide 22
前悬架拆装分解及检查
转动转向节，观察其运动是否顺畅，有无卡滞，异响的现象现象，如果出现上述现象就需要更换轴承。
注意事项：
在维护过程中，注意保持清洁，避免灰尘和杂物进入转向节内部。

## Slide 23
前悬架拆装分解及检查
（1） 将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，拧紧螺母，此处力矩为 230±10N·m
安装：

## Slide 24
前悬架拆装分解及检查
（2） 安装刹车盘力矩为 10±1N·m。
（3）安装制动钳
a) 将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为100±5N·m。
b）将制动软管固定支架，装到减振器支架上。
安装：

## Slide 25
前悬架拆装分解及检查
（4）安装半轴，安装新的半轴螺母，用螺母将半轴固定在轮毂上，拧紧力矩为235±15N·m。（将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定）
（5）安装转向拉杆与转向节螺母拧紧力矩为 50±5N·m。（安装一个新的开口销，如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将开槽螺母转动一下）
安装：

## Slide 26
谢谢观看！
前悬架 拆装分解及检查
前悬架拆装分解及检查
北方国际教育集团