## Slide 1
整车控制器故障检修
整车控制器故障检修
故障检修
北方国际教育集团

## Slide 2
目录
概述
01
电源故障检修
02
通讯故障检修
03
https://www.zhijiaobf.cn

## Slide 3
概述
overview
PART-01

## Slide 4
概述
整车控制器是电动汽车控制的核心，控制内容包含有：高压用电器、低压用电器以及整车网络通讯。整车控制器出现故障，会使整个车辆不能正常的工作和运行。

## Slide 5
电源故障检修
Power supply troubleshooting
PART-02

## Slide 6
准备工作
诊断仪
万用表
维修资料

## Slide 7
电路
整车控制器
Vehicle controller
1
3
5
7
12V电源
12V power supply
VCU/GK49/1、3
BCM/G2H/1
F1/12
KI-07
F2/21

## Slide 8
诊断流程
1、确保低压电瓶电压正常
2、检查整车控制器1号和3号针脚是否有12伏电源。
3、检查F1/12、F2/21以及KI-07保险和继电器是否损坏。
4、检查电源线束是否断路和短路。
5、检查接地线是否断路和短路。

## Slide 9
PART-03
通讯故障检修
Communication troubleshooting

## Slide 10
电路
整车控制器
Vehicle controller
1
3
5
7
21
22
CAN-H
CAN-L
电机控制器
motor controller
10
11
1
6
9
14
CAN-H
CAN-L

## Slide 11
诊断流程
1、确保控制器本身电源正常
2、检查CAN线本身是否断路以及短路
3、CAN-H正常电压为2.5-3.5伏之间
4、CAN-L正常电压为1.5-2.5伏之间
5、控制器本身故障

## Slide 12
谢谢观看！
整车控制器故障检修
整车控制器故障检修
北方国际教育集团