## Slide 1
组合惯性导航
Integrated inertial navigation
组 合 惯 性 导 航
北方国际教育集团

## Slide 2
目 录
contents
组合惯性导航原理
惯性导航的结构原理
组合惯性导航的作用
01
02
03

## Slide 3
组合惯性导航的作用
01

## Slide 4
组合惯性导航、就是将GPS导航和惯性导航组合在一起
GPS导航弥补惯导的累计误差缺陷，惯导又弥补GPS信号弱，易受干扰的缺陷，二者组合起来实现精准定位。
作用
组合惯性导航的作用
01

## Slide 5
组合惯性导航内部结构
02

## Slide 6
结构
数据处理板
姿态导航板
卫星接收机
组合惯性导航结构
02

## Slide 7
惯性导航的结构原理
02

## Slide 8
结构
陀螺仪
检测汽车俯仰角，偏航角，翻滚角
通过检测了解汽车上下坡，转弯等信息。
加速度传感器
检测汽车加速度，更具加速度可以判断汽车行驶速度等信息。
惯性导航的结构原理
02

## Slide 9
组成
（电容式）加速度传感器组成
02
机械梳妆结构
电容
弹簧”

## Slide 10
理
原
机械梳状结构相当于质量块，弹簧限制梳状结构在一定方向来回移动，
梳状结构随加速或减速发生偏移，从而改变内部电容容量的大小
输出由集成电子进行探测转换为和加速度值相对应的电压
信号传输给处理芯片进行计算加速度
电容式加速度传感器原理
02

## Slide 11
俯仰角汽车上坡，下坡的角度。
偏航角汽车左右转向的角度
翻滚角汽车倾斜角度测量统
作用
俯仰角
偏航角
翻滚角
检测汽车
汽车
不同姿态
变化
陀螺仪作用
02

## Slide 12
2.惯性导航作用
1.惯性导航原理
加速度传感器检测汽车速度，
陀螺仪检测方向，姿态，坐标等信息
加速度传感器和陀螺仪相结合，
更具汽车速度和方位角实现自定位。
车辆驶入隧道、卫星信号弱的区域时、
通过内置的加速度计、陀螺仪
保持信号弱或者无信号的隧道，地下停车场等
任然正常导航。
惯性导航作用原理
02

## Slide 13
GPS卫星定位
03

## Slide 14
结构
GPS结构
03

## Slide 15
多颗卫星判断接收机位置
信号接收的时间乘以光速
为接收机的距离
通过卫星判断的位置和距离判断汽车接收机的准确位置。
定位
GPSD定位
02

## Slide 16
组合惯性导航原理
04

## Slide 17
当车辆驶入隧道、卫星信号弱的区域时，一段时间内无法收到GPS信号，
惯导模块系统通过内置的加速度计、陀螺仪等实现自定位。
但惯导有误差，随着时间的增加，累计误差会越来越大，而无法做到精确定位。
当车辆驶出隧道、卫星信号弱的区域时，GPS重新获得定位信息后，
对惯导进行误差校正。
GPS导航弥补惯导的累计误差缺陷，惯导又弥补GPS信号弱，易受干扰的缺陷，
二者组合起来实现精准定位。
组合惯性导航原理
04
惯性
导航
GPS定 位
组合惯性导航

## Slide 18
感谢您的聆听
Thank you for listening
组 合 惯 性 导 航
北方国际教育集团