## Slide 1
高压电池数据流分析
High-voltage Battery Data-flow analysis
北方国际教育集团

## Slide 2
目 录
CONTENTS
动力电池电流数据
动力电池电压数据分析
动力电池绝缘电阻分析
动力电池温度数据分析

## Slide 3
动力电池电压数据分析
01
为什么要读取分析电压的数据流数据流？
锂电池在工作的时候，电压不能过高，（高于充电截止电压）也不能过低（低于放电截止电压），电压过高或则过低，就可能会对电池造车损坏。三元锂电池标准电压是3.7V，过放最低电压2.8V，充电截止是4.2V，磷酸铁锂，单体额定电压为3.2V，充电截止电压为3.6V，过放最低电压是2.5V。
动力电池是由很多个单块电池组成的，所以就要检测每一块电池的电压，来分析出最高和最低，从而来监控出电池的电压差，电压差过大，就会造成车辆充不满电，也放不完电。

## Slide 4
动力电池温度数据分析
02
为什么要读取分析温度的数据流？
不管是哪种形状的电池，温度对其的影响都不可小觑。温度不同，将影响动力电池的安全、寿命、性能等，温度过高或过低，动力电池都将可能出现热失控、寿命严重衰减、充放电限制等问题。
所以在电池模组上安装啦温度传感器，来检测多点，根据数据流的最高，最低，温度，来计算出当前的平均温度，进行保护动力电池。

## Slide 5
03
动力电池电流数据
为什么要分析电流数据分析？
电流传感器是进行检测电池的充电电流，和放电电流，的重要传感器，并且根据电池最高单体电压和单体最低电压，来估算出更精确的SOC。
电流传感器；常见的是两种形式，分别是霍尔式，和电阻式。

## Slide 6
动力电池绝缘电阻分析
04
为什么要进行绝缘电阻数据分析。
绝缘电阻，是指绝缘介质所具有的电阻值，是衡量介质绝缘性能好坏的物理量，在常见的测量方式中，则表现为带电器件与壳体、大地等参考平台之间的电阻值，由于数值较大，单位常用“兆欧”表示，每伏电的绝缘标准是500Ω。
在新能源汽车上是恒定车辆漏不漏电的重要数据。

## Slide 7
谢谢大家！
Thank you all!
北方国际教育集团