## Slide 1: 电动汽车构造

## Slide 2
回顾内燃机汽车

## Slide 3
发动机

## Slide 4
传动系变速器

## Slide 5
制动系

## Slide 6
行驶系

## Slide 7
转向系

## Slide 9
车身电器

## Slide 10
车身

## Slide 11
发动机
传动系
行驶系
转向系
制动系
空调
其他电器
汽车车身
内燃机汽车构造

## Slide 12: 电动汽车构造

## Slide 13
新能源驱动系统

## Slide 15
电池
油箱

## Slide 17
PTC
电动压缩机

## Slide 18
DCDC直流直流转换器
发电机

## Slide 19
制动行驶转向
车身
车身电器

## Slide 20
发动机
传动系
行驶系
转向系
制动系
空调
其他电器
汽车车身
高压电池
电动机及专用传动系
增加电子真空泵
及能量回收控制
增加PTC制热
更改电动压缩机
替代
内燃机汽车零部件
纯电动汽车
内燃机汽车
增加DC=DC转换

## Slide 22
VCU：整车控制器
电机控制器：把电池包的高压直流电转换成三相交流电供给电机使用，能量回收时把交流电变成直流电给电池充电
高压控制盒：把高压电进行分配
DCDC：直流直流转换器
车载充电机：把家用电转化成高压直流电给高压电池充电
驱动电机：驱动车辆行驶
电动真空泵：为真空助力器提供真空。
变速器：减速增扭
动力电池：存储电能
换挡杆：提供车辆前进和后退的信号
PTC:加热
电动压缩机：压缩制冷剂

## Slide 23
1、回顾燃油汽车构造
2、对比新能源汽车构造与燃油车的区别
3、新能源汽车电器
总结：

## Slide 24
发动机
传动系
行驶系
转向系
制动系
空调
其他电器
汽车车身
高压电池
电动机及专用传动系
增加电子真空泵
及能量回收控制
增加PTC制热
更改电动压缩机
替代
内燃机汽车零部件
纯电动汽车
内燃机汽车
增加DC=DC转换
笔记：燃油车与新能源汽车构造区别

## Slide 25
VCU：整车控制器
电机控制器：把电池包的高压直流电转换成三相交流电供给电机使用，能量回收时把交流电变成直流电给电池充电
高压控制盒：把高压电进行分配
DCDC：直流直流转换器
车载充电机：把市电转化成高压直流电给高压电池充电
驱动电机：驱动车辆行驶
电动真空泵：为真空助力器提供真空。
变速器：减速增扭
动力电池：存储电能
换挡杆：提供车辆前进和后退的信号
PTC:加热
电动压缩机：压缩制冷剂
笔记：新能源汽车电器