## Slide 1: 动力电池结构
李亚杰

## Slide 2: 目录
壹
叁
肆
贰
单击添加目录项标题
单击添加目录项标题
单击添加目录项标题
动力电池安装位置与结构

## Slide 3: 动力电池安装位置
车辆的动力电池通常安装在车辆的底盘上。这里是其主要原因：车辆底盘接近车轮和车体中心，因此可以降低车辆的重心，增加车辆的稳定性和安全性。此外，底盘结构也更容易适配电池盒，并能够提供足够的空间来安装电池、线路和附件。

## Slide 4: 动力电池安装位置
如果电池包个头小，且空间允许的话，也可以考虑放在后备箱里，车型有沃尔沃V60、丰田Prius、本田Civic等等。电池包后置的还有很重要的一点需要考虑就是后碰的安全性。车体一定要设计好碰撞溃缩区和强度，不能损害到电池包。

## Slide 5: 动力电池外观介绍
高压总正
高压总负
低压线束
高压系统部件警示标签
物料追溯编码
产品铭牌

## Slide 6: 动力电池外观介绍
电池包的额定电压
电池包的额定能量
电池包的重量
电池组条形码
备注：
动力电池系统铭牌包括动力电池型号、生产日期、
电池材料、额定电压、额定能量、重量等信息。
由电池的产品铭牌可知该动力电池是某品牌磷酸铁锂电池，额定电压为320V。

## Slide 7: 动力电池主体结构
高压线束
低压线束
水冷板

## Slide 8
动力电池内部结构
内部结构：电池模组、动力连接片、连接电缆、采集器、采样线，电池组固定压条，密封条。

## Slide 9
比亚迪刀片动力电池结构

## Slide 10: 电池的320V额定电压怎么产生的
连接动力电池外部接线柱，实测电压为0V。

## Slide 11: 电池的320V额定电压怎么产生的
实测动力电池总正继电器，总负继电器外侧为0V，内侧为331V。
注：磷酸铁锂电池单体电芯标称电压为3.2V，高位终止充电电压为3.6V，低位终止放电电压为2.0V。
总正继电器
总负继电器

## Slide 12: 电池的320V额定电压怎么产生的
通过观察发现该动力电池内部高压线路由10个电池模组串联而成，也就是说每个电池模组的电压为33V。

## Slide 13: 电池的320V额定电压怎么产生的
通过实测发现单个电池模组电压为33.1V，单体电芯电压为3.3V，说明单个电池模组是由10个单体电芯串联而成。

## Slide 14: 电池的320V额定电压怎么产生的
通过以上的拆解，得出结论：该动力电池的330V电压是由10个3.3V的单体电芯串联成一个电池模组，其电压为33V，再由10个电池模组串联而成330V，为1并100串，记为1P100S。

## Slide 15: 动力电池连接方式
3.7 X 2 =7.4V
容量还是1.5Ah
串联
容量1.5 X 2 =3Ah
电压还是3.7V
并联
串联的越多得到的电压越高，
并联的越多得到到的容量越大。
串联升压、并联升容

## Slide 16: 电池的额定电压怎么产生的
例如：现在有一辆车需要37V的电压，60Ah的电池包，如何连接电芯才能满足呢？
电池参数：
电压3.7V
容量60Ah

## Slide 17: 单体电池
+
-
3.7V
60Ah

## Slide 18: 单体电池的连接---串联（S)
+
-
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7=37V
容量60Ah

## Slide 19: 电池的额定电压怎么产生的
例如：现在有一辆车需要37V的电压，120Ah的电池包，如何连接电芯才能满足呢？
电池参数：
电压3.7V
容量60Ah

## Slide 20
单体电池的连接方式---并联(2P)
并联2个，可以得到120Ah的容量
只得到了3.7V,容量为120Ah的电池组

## Slide 21: 单体电池连接方式---先并联再串联
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
3.7V
-
+
3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7+3.7=37V
容量120Ah

## Slide 22
例如：现在有一辆车需要370V的电压，60Ah的电池包，如何连接电芯才能满足呢？
电池参数：
电压3.7V
容量60Ah

## Slide 23: 单体电池的连接---串联（1P10S）
37+37+37+37+37+37+37+37+37+37=370V 容量60Ah

## Slide 24: 电池的额定电压怎么产生的
例如：现在有一辆车需要370V的电压，120Ah的电池包，如何连接电芯才能满足呢？
电池参数：
电压3.7V
容量60Ah

## Slide 25: 电池模组连接方式---串联（2P10S)
37+37+37+37+37+37+37+37+37+37=370V 容量120Ah

## Slide 26
电池包结构
21.8V
总电压=18.2V×7+21.8V×10≈346V
18.2V

## Slide 27
350V
1#
2#
4#
3#
5#
6#
9#
7#
8#
10#
11#
12#
13#
14#
15#
16#

## Slide 28: 动力电池的连接方法

## Slide 29: 谢谢
汇报人：WPS