## Slide 1
混合动力汽车
是怎么工作的
？

## Slide 2
什么是混合动力汽车？
燃油车

## Slide 3
什么是混合动力汽车？
燃油车
电动车

## Slide 4
什么是混合动力汽车？
燃油车
电动车
混合动力
+
=

## Slide 5
什么是混合动力汽车？
燃油车
电动车
混合动力
+
=

## Slide 8
混合动力汽车省油吗？
动力直接输出

## Slide 9
混合动力汽车省油吗？
动力直接输出
动力转了几个弯，
能不损失吗？

## Slide 10
混合动力汽车的省油
在于发动机能够省油 ！！！

## Slide 11
造一个省油的发动机
化油器改电喷
两阀变多阀
可变配气
缸内直喷
混合喷

## Slide 12
造一个省油的发动机
化油器改电喷
两阀变多阀
可变配气
缸内直喷
混合喷
登峰造极
江郎才尽

## Slide 13
但是，发动机什么时候最省油？
2000-2500 r/min

## Slide 14
但是，发动机什么时候最省油？
2000-2500 r/min
发动机能一直这样转吗？

## Slide 15
但是，发动机什么时候最省油？
2000-2500 r/min
发动机能一直这样转吗？
动力有用剩时，也有不足时！

## Slide 16
动力过剩时，将能量存储起来
车轮
发电机
电动机
高压电池
发动机保持中速运转
最经济状态

## Slide 17
动力不足时，电能进行补充
车轮
发电机
电动机
高压电池
发动机保持中速运转
最经济状态

## Slide 18
混合动力汽车工作模式

## Slide 19
车轮
发电机
电动机
发动机保持中速运转
最经济状态
1.混动模式之一——串联模式
汽车动力需求小电池亏电时
高压电池

## Slide 20
车轮
发电机
电动机
发动机停止运转
2.电机模式
高压电池
汽车动力需求小电池电力充足时

## Slide 21
车轮
发电机
电动机
3.发动机模式
高压电池
汽车动力要求与发动机最佳经济性性能匹配时
发动机保持中速运转
最经济状态

## Slide 22
车轮
发电机
电动机
发动机保持中速运转
最经济状态
4.混动模式2——强动力模式
急加速速时
高压电池

## Slide 23
车轮
发电机
电动机
高压电池
发动机保持中速运转
最经济状态
5.混动模式3——并联模式
急加速速时

## Slide 24
车轮
发电机
电动机
发动机停止运转
6.能量回收模式
制动和减速时
高压电池

## Slide 25
几种类型的混合动力结构

## Slide 27
电动机
发动机
发电机
减速齿轮组
离合器
差速器
半轴
发动机从动齿轮
发动机齿轮

## Slide 28
半轴
电动机
发动机
发电机
离合器
差速器
减速齿轮组

## Slide 30
电动机
发电机
差速器
半轴
车轮
发动机
发动机齿轮
发电机齿轮