## Slide 1
空调系统的组成及原理
Principles of Electronic Control Air Suspension
北方国际教育集团

## Slide 2
目 录
contents
空调制冷的部件认知
空调制冷的工作原理
空调制冷的基本原理
01
02
03

## Slide 3
空调制冷的基本原理
01

## Slide 4
凝固（放热）
溶化（吸热）
升华（吸热）
凝华（放热）
液化（放热）
汽化（吸热）
液态水
固态冰
气态
一：物质的三态

## Slide 5
二：加快蒸发的方式
1.扩大接触面积
2.降低环境压力
3.温度影响，温度越高蒸发速度越快，温度越低，蒸发速度越慢
显热与潜热：
把液态从常温加热到沸腾，这部分热量可以直接从液态的表面检测到的，这部分热量叫显热。而当液态变为气态的时候是需要吸收热量的，这个热量无法检测，称为潜热。

## Slide 6
空调制冷的工作原理
02

## Slide 7
蒸发制冷Throttling expansion
节流膨胀Throttling expansion
压缩生热
Compression heat generation
冷凝液化
Condensation liquefaction
2号容器Container 2
1号容器 Container 1
膨胀阀Expansion valve
蒸发箱
Evaporation tank
冷凝器
condenser
压缩机
compression engine
干燥瓶Drying bottle
工作原理动画

## Slide 8
北方国际教育集团
动画讲解：
这里是一瓶液体，通过管路，到达一个很小的孔，通过这个孔，将液体喷入到这个容器中，这时候液体就在这个容器内呈现一种雾状，这个过程我们就把它称为节流，液体通过节流就会膨胀，因此这个过程又称之为节流膨胀。液体节流膨胀后蒸发成气体，从而达到蒸发制冷的效果，将容器周围的空气变冷，这时候我们用风扇把容器周围的冷空气吹出，也就形成了凉风。我们这里用节流的目的就是为了增加液体表面积，从而加速了液体的蒸发速度。在同时我们再在容器的后方加上一个泵，将这个容器里面的气体不断的抽走，这也就降低了容器内的压力，这样就使液体的蒸发速度更一步加快。
这个泵将容器内的气体不断的抽出，压向另一个容器里面，我们把这个容器称为2号容器，刚才的那个容器就称为1号容器。由于气体一直压向2号容器,，就会使2号容器内的压力增加，压力增加后也会使他温度升高。（这种现象是很常见的，比如说，我们这里有个打气筒，当持续用打气筒打气之后，它底部的温度就会很高，这个过程我们就称为压缩生热）
现在在这个2号容器里，存储的温度很高，压力很大的气体，这时候我们通过风扇给他散热，这部分高温高压的气体就会变成液体，这个过程又叫冷却液化。被液化的液体又被送回到这个存储瓶中，这样就有源源不断的液体给1号容器提供。这样就是1号容器有了持续的制冷的效果。
那么这整个过程就是汽车空调的制冷过程，它经历了四个阶段。节流膨胀→蒸发制冷→压缩生热→冷凝液化依次循环。

## Slide 9
空调制冷的部件认知
03

## Slide 10
一：制冷部件组成
压缩机：打压增温，排出高温（70--80度左右），高压（怠速时1000kpa--
1500kpa)的气态制冷剂
冷凝器：冷凝液化，排出高压中温（40--50度左右）的液态制冷剂
膨胀阀：节流膨胀，排出雾状制冷剂
蒸发箱：蒸发制冷，排出低温低压的气态制冷剂
干燥罐：过滤系统中的水分与杂质

## Slide 11
蒸发器
压缩机
膨胀阀
干燥瓶
冷凝器
二：系统部件

## Slide 12
蒸发器
液体膨胀装置
冷凝器
压缩机
雾状
气体
液体
气体
热量从空气中进入蒸发器
热量排入大气
制冷系统原理
低压端
高压端
三：结构原理图

## Slide 13
感谢您的聆听
Thank you for listening
北方国际教育集团