## Slide 1
加注制冷剂

## Slide 2
为什么加注制冷剂：空调制冷的介质是制冷剂，如果制冷剂泄露或是更换某些部件：比如压缩机 冷凝器等，都需要在维修好后再次加注制冷剂。
氟表认知：
加注的步骤：
（1）打压到1500Kpa后。等待10分钟左右，如果表针变低了，证明还有泄露的地方，就需要再次的检修。如果没有变动，那就是不泄露。
（2）这时我们需要先抽真空，将管路内部的空气及水蒸气抽出，同时也利用抽取后的真空吸力将冷冻油及制冷剂加进去

## Slide 3
（3）加冷冻油
（4）加第一罐制冷剂 （注意：放气）
（5）启动着车，加注第二罐及第三罐制冷剂 （注意：从低压管加注，讲解制冷剂罐倒立加注还是正放加注。应该加注多少？）
（6）测温度。开启空调测量温度，一般在7度一下为正常。