## Slide 1
档位传感器故障检修
档位传感器故障检修
故障检修
北方国际教育集团

## Slide 2
目录
概述
01
传感器原理
02
传感器检修
03
https://www.zhijiaobf.cn

## Slide 3
概述
overview
PART-01

## Slide 4
概述
随着科技水平越来越先进，现在的汽车配置都在走“豪华科技范”的路线，所以视觉效果更高级的电子挡杆自然越来越受消费者欢迎。
从理论上来说，电子排挡有别于传统机械式排挡在于，驾驶者在进行换挡操作时不再是通过人手拨弄排挡杆并直接传递连接到牙箱，而是中间会经由模拟电子信号输出来控制变速器，这样会使得操控更为便捷。
电子挡杆是通过电信号来与ECU进行交流，发出指令指挥变速箱工作，所以整个内部没有复杂的机械结构，能节约出更大的储存空间。

## Slide 5
传感器原理
Power supply troubleshooting
PART-02

## Slide 6
霍尔效应
S
N
霍尔元件
V
+
-
电压值
0
磁场照射角度
V

## Slide 7
结构
高
低
高
低
高
低
高
低

## Slide 8
PART-03
传感器检修
Communication troubleshooting

## Slide 9
电路
档位传感器
Gear position sensor
背光+
Backlight+
背光-
Backlight-
信号地
signal ground
电源
power supply
CAN-H
CAN-L
3
1
7
8
9
16
F2-33
F2-11
G01-21
G19-10
G19-9

## Slide 10
诊断流程
1、确保低压电瓶电压正常
2、使用万用表60伏直流电压档测量传感器的1号针脚，应有12伏电源，如没有则检查F2-33号保险是否损坏。
3、使用万用表600Ω电阻档位测量传感器9号针脚与搭铁之间的阻值应小于1欧姆。如果阻值过大证明线路有虚接的地方。
4、使用万用表6伏直流电压档位测量传感器7号与8号针脚，7号针脚的电压应在2.5到3.5伏之间，8号针脚电压应在1.5到2.5伏之间。
5、使用万用表60伏直流电压档测量传感器3号针脚的电压，在多媒体中调节背光灯亮度电压应变化。指示灯亮度也应变化。

## Slide 11
谢谢观看！
档位传感器故障检修
档位传感器故障检修
北方国际教育集团