## Slide 1
冷却水泵控制电路故障检修
冷却水泵控制电路故障检修
冷却水泵故障检修
北方国际教育集团

## Slide 2
目录
概述
01
水泵控制电路原理
02
故障检修
03
https://www.zhijiaobf.cn

## Slide 3
概述
overview
PART-01

## Slide 4
概述
电子水泵在新能源汽车中有广泛的应用，如汽车发动机冷却、电池冷却、暖风循环等。由于新能源汽车对于能效和环保性能的要求较高，因此，电子水泵在这些方面的应用显得尤为重要。电子水泵具有多种优良特性，如耐酸碱、耐腐蚀、自吸速度快、吸力强、流量大、压力高等。这些特性使得电子水泵在新能源汽车中能够发挥出色的性能，为汽车的正常运行提供有力保障。

## Slide 5
水泵控制电路原理
Principle of water pump control circuit
PART-02

## Slide 6
电池冷却水泵
12V电源
12V power supply
F1/7
KI-03
前机舱配电盒
Front engine compartment distribution box
G21(B)/6
水泵控制单元
空调控制器
1
2
M
3
车身控制器
电池对于温度要求较高，使用的电子水泵为可调速的形式

## Slide 7
电机的冷却水泵
12V电源
12V power supply
BCM/G2H/1
F1/11
KI-07
前机舱配电盒
Front engine compartment distribution box
仪表配电盒
Instrument distribution box
F2/21
M
车身控制器
相对于电池来说，电机对于温度的要求要低很多，使用的电子水泵为普通形式，通电常转就可以满足需求。

## Slide 8
PART-03
故障检修
Communication troubleshooting

## Slide 9
检修
1、使用故障诊断仪读取故障代码。
操作启动开关使电源模式至ON状态。连接故障诊断仪，读取系统故障代码，确认系统是否存在故障代码。优先排除故障代码指示故障。
2、检查电动水泵保险是否熔断。
操作启动开关使电源模式至OFF状态。拔下保险丝检查是否熔断，更换额定容量熔丝。
3、检查电动水泵继电器，
操作启动开关使电源模式至OFF 状态。拔下电动水泵继电器，用相同型号的继电器取代电动水泵继电器
确认故障是否排除。
4、检查电动水泵电源、接地之间的电压
① 操作启动开关使电源模式至OFF 状态。
② 断开电动水泵线束连接器。
③ 操作启动开关使电源模式至ON 状态,
④ 检查电源线束电压是否在12伏，没有则检查线路是否断路。
5、更换电子水泵

## Slide 10
谢谢观看！
冷却水泵控制电路故障检修
冷却水泵控制电路故障检修
北方国际教育集团