## Slide 1
冷却风扇控制电路原理及检修
冷却风扇控制电路原理及检修
风扇原理及检修
北方国际教育集团

## Slide 2
目录
概述
01
风扇控制电路原理
02
故障检修
03
https://www.zhijiaobf.cn

## Slide 3
概述
overview
PART-01

## Slide 4
概述
冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分，风扇的性能直接影响着散热效果，进而影响车辆的性能。若风扇选取不当，则会导致高压部件冷却不足或冷却过度，造成工作环境恶化，进而影响高压部件的性能和使用寿命。

## Slide 5
风扇控制电路原理
Principle of Fan Control Circuit
PART-02

## Slide 6
电路原理
F1/40
M
12V
19
32
2
1
R
40A
3
低速
low speed
高速
high speed
机舱配电盒
Cabin distribution box
VCU

## Slide 7
高低速控制
1、低速控制
在低速电源电路当中，串联电阻。通过电阻进行分压，进而控制风扇电机的转速。更换不同阻值的电阻可以改变转速的高低。
2、高速控制
在高速电源电路当中，取消串联电阻。电源直接提供给风扇电机，相较于低速工作时，电机的供电电压较高，实现高速旋转的状态。

## Slide 8
PART-03
故障检修
Troubleshooting

## Slide 9
故障检修
1、故障现象：只有低速没有高速
故障原因：1）高速继电器故障
2）线路故障
2、故障现象：高低速都不工作
故障原因：1）40号保险损坏
2）低速继电器故障
3）风扇电机本身故障
4）线路故障

## Slide 10
谢谢观看！
冷却风扇控制电路原理及检修
冷却风扇控制电路原理及检修
北方国际教育集团