## Slide 1: BYD秦 EV 整车网络结构
BYD Qin EV Vehicle Network Structure

## Slide 2: 目 录
一、IA智能进入网
二、车身网
三、底盘网
四、能量网

## Slide 3
右域控制器
左域控制器
智能进入
控制器
高频接收器
传输速率：500K/s
IA进入网
多媒体主机
120Ω终端电阻

## Slide 4
右域控制器
左域控制器
绿净PM2.5
传输速率：500K/s
车身网
后排左侧座椅控制模块
组合开关
无线充电模块
旋转支架
多功能方向盘
液晶仪表
120Ω终端电阻

## Slide 5
右域控制器
左域控制器
IPB
传输速率：500K/s
底盘网
EPS
SRS
MRR
MPC
右盲区监测
偏航率传感器
左盲区监测
多媒体主机
后车身控制器
120Ω终端电阻

## Slide 6
右域控制器
左域控制器
电动压缩机
传输速率：500K/s
能量网
挡位操作面板
动力电池组
PTC
DC-DC
低压电池管理
车载充电器
电池管理器
直流充电模块
电机控制器
动力域控制器
多媒体主机
120Ω终端电阻

## Slide 7: 八合一电控

## Slide 8: 整车拓扑图

## Slide 9: 左车身域控制器
安装位置：左车身域控制器安装在仪表台靠主驾位置靠近左边车身位置。

## Slide 10: 右车身域控制器

## Slide 11: 后车身域控制器
后车身域控制器包含的模块有：EPB