## Slide 1
比亚迪秦Pro
外部灯光故障
Principles of Electronic Control Air Suspension
北方国际教育集团

## Slide 2
目 录
contents
远光灯故障分析
近光灯故障分析
小灯故障分析
01
02
03
雾灯故障分析
04

## Slide 3
小灯故障分析
01

## Slide 4
小灯故障分析
组合开关
BCM
左前位置灯
右前位置灯
左右后位置灯
左右牌照灯
小灯开关信号
小BCM 16
小BCM 3
左右中间位置灯
BCM J 6
3

## Slide 5
一个小灯不亮
原因：
灯泡
所有小灯不亮
原因：
开关
BCM
诊断流程：
灯泡
诊断流程：
开关
小灯故障分析：

## Slide 6
近光灯故障分析
02

## Slide 7
I 1
主车身ECU
左侧前照灯总成
右侧前照灯总成
左近光灯
近光继电器
+B
右近光灯
灯光开光
灯光信号
92
93
94
一侧灯光不亮
所有灯光不亮：
原因：
原因：
大灯
保险
继电器
灯光开关
主车身ECU
近光灯故障：

## Slide 8
I 1
主车身ECU
左侧前照灯总成
右侧前照灯总成
左近光灯
近光继电器
+B
右近光灯
灯光开光
灯光信号
92
93
94
一侧灯光不亮:
所有灯光不亮：
保险
继电器
灯光开关
诊断流程
6
近光灯故障：

## Slide 9
远光灯故障分析
03

## Slide 10
I 7
I 1
主车身ECU
左侧前照灯总成
右侧前照灯总成
左近光灯
左远光灯
远光继电器
近光继电器
+B
右近光灯
右远光灯
灯光开光
灯光信号
92
93
94
95
96
97
10
一侧灯光不亮
所有灯光不亮：
原因：
原因：
大灯
保险
继电器
灯光开关
主车身ECU
远光灯故障：

## Slide 11
I 7
I 1
主车身ECU
左侧前照灯总成
右侧前照灯总成
左近光灯
左远光灯
远光继电器
近光继电器
+B
右近光灯
右远光灯
灯光开光
灯光信号
92
93
94
95
96
97
10
一侧灯光不亮:
所有灯光不亮：
保险
继电器
灯光开关
诊断流程
远光灯故障：

## Slide 12
雾灯故障分析
04

## Slide 13
BCM
J 1
后雾灯
后雾灯开关
7
四：雾灯故障
故障原因：
灯泡
开关
BCM
检修方法：
灯泡
→开关

## Slide 14
感谢您的聆听
Thank you for listening
北方国际教育集团