## Slide 1
比亚迪秦Pro倒车灯刹车灯电路控制
Principles of Electronic Control Air Suspension
北方国际教育集团

## Slide 2
目 录
contents
倒车灯控制电路及验证
刹车灯控制电路及验证
实车倒车灯及刹车灯认知
01
02
03

## Slide 3
实车倒车灯及刹车灯认知
01

## Slide 4
1：刹车灯
作用：踩下刹车踏板，车辆后方的刹车灯亮起，依次警示后方的行人与车辆，防止追尾事故的放生。
本车的刹车灯有5个，分别是左右各两个，中间一个高位刹车灯。
2：倒车灯
作用：倒车灯装于汽车尾部，用于照亮车后路面，并警告车后的车辆和行人，表示该车正在倒车，倒车灯全部是白色的。

## Slide 5
刹车灯控制电路及验证
02

## Slide 6
B 13
E 36
B 4
制动开关
1
2
3
4
G 12
仪表板接线盒 BCM
左后刹车灯
左中后刹车灯
右中后刹车灯
右后刹车灯
高位刹车灯
F2/13
刹车灯电路：

## Slide 7
1：控制原理
当踩下刹车踏板，刹车踏板上方的刹车开关闭合，BCM收到开关的闭合信号后，就会通过G 12
插头向所有的刹车灯供电，刹车灯亮起。
2：元件实车验证
刹车开关的讲解及线束验证
刹车开关BCM线束验证
刹车灯线束验证

## Slide 8
倒车灯控制电路及验证
03

## Slide 9
J 2
仪表板接线盒 BCM
档位控制器
总线
右中后倒车灯
左中后倒车灯
倒车灯电路：

## Slide 10
1：控制原理
当挂入倒挡时，档位开关通过CAN总线向BCM发送倒挡信号，BCM收到此信号后，通过J 2线束供电电压，倒车灯亮起。
2：部件验证
倒车灯线束验证
倒车灯线束跨接验证

## Slide 11
感谢您的聆听
Thank you for listening
北方国际教育集团