## Slide 1
驱动电机检查与维护
驱动电机 检查与维护
Drive motor inspection and maintenance
北方国际教育集团

## Slide 2
目录
安装位置
01
下电流程
02
外围检查
03
插接件检查
04
https://www.zhijiaobf.cn
绝缘检测
05
电机检测
06

## Slide 3
安装位置
Installation location
PART-01

## Slide 4
驱动电机检查与维护
在前驱车上使用
在后驱车上使用
后置安装：
前置安装：

## Slide 5
驱动电机检查与维护
在四驱车上使用
前后安装：

## Slide 6
下电流程
Power-off process
PART-02

## Slide 7
动力电池外部检查与维护
下电操作：
1.关闭点火开关，钥匙存放在安全。
2.断开蓄电池负极，用绝缘胶带进行绝缘处理。
3.如果有的汽车带有来维修开关，需要佩戴绝缘手套将维修开关拆卸。
4.断开充配电总成高压总正，总负插头。

## Slide 8
动力电池外部检查与维护
验电流程：
1.表测量高压母线插头正极、负极与车身大架的电压
2.测量动力电池电压
3.将总正，总负插头进行绝缘处理
4.测量充配电总成插座负极与车身搭铁的电压
5.测量充配电总成插座正极与车身大架的电压
6.测量充配电总成插座电压

## Slide 9
外围检查
Peripheral inspection
PART-03

## Slide 10
动力电池外部检查与维护
电机检查：
1.检查驱动电机表面是否有油污，是否存在漏液
2.检查驱动电机是否生锈、损伤

## Slide 11
动力电池外部检查与维护
电机检查：
1.检查驱动电机上下水管是否存在裂纹和泄露
2.使用压缩空气或干布将驱动电机进行清洁

## Slide 12
动力电池外部检查与维护
检查检查驱动电机的固定螺栓，有没有腐蚀、生锈，并按照维修手册的要求拧紧固定螺栓
检查搭铁线是否松动
外围检查：

## Slide 13
插接件检查
Connector inspection
PART-04

## Slide 14
动力电池外部检查与维护
电机检查：
1.观察驱动电机高压插接件是否松动，损坏，变形
2.取下高压插接件，使用万用表二极管档位，测量高压互锁端子的导通情况，正常时为导通，如果不导通组合仪表就点亮动力系统故障指示灯，诊断仪也会有相应的故障

## Slide 15
动力电池外部检查与维护
电机检查：
1.打开驱动电机盖，使用扭力扳手按照规定力矩进行拧紧三相电接线柱
2.观察低压接插件是否连接到位，有没有松动、破损，取下插头检查插针是否出现退针、弯曲

## Slide 16
绝缘检查
Insulation inspection
PART-05

## Slide 17
动力电池外部检查与维护
使用绝缘电阻测试仪进行开路测试和短路测试，根据铭牌对驱动电机进行绝缘检测。
绝缘检测：
根据驱动电机的铭牌使用绝缘电阻测试仪选择合适量程，将黑色表笔搭铁，红色表笔逐个测量驱动电机三相交流电端子，它们之间的绝缘阻值应大于50MΩ。

## Slide 18
电机检测
Motor inspection
PART-06

## Slide 19
动力电池外部检查与维护
检查驱动电机定子绕组
阻值检测：
使用万用表测量定子三相线任意两相之间的阻值，正常情况它们之间的电阻值几乎相同。

## Slide 20
动力电池外部检查与维护
检查驱动电机旋转变压器
旋变检测：
1.检查驱动电机的低压接插件是否存在退针或者是虚接
2.使用万用表测量驱动电机旋转变压器的阻值

## Slide 21
谢谢观看！
驱动电机 检查与维护
Drive motor inspection and maintenance
北方国际教育集团