## Slide 1
高压空调制冷系统的检查与维护
高压空调制冷系统的检查与维护
北方国际教育集团

## Slide 2
目录
https://www.zhijiaobf.cn
检查制冷系统外观
01
检查电路线束
02
检查连接螺栓
03
检查制冷剂加注量
04
检查与维护空调压缩机
05
绝缘电阻的检查
06

## Slide 3
检查制冷系统外观
Check the appearance of the refrigeration system
PART-01

## Slide 4
检查制冷系统外观
1.检查之前，将空调打开，将风量打开到最大，打开吹脸模式等待空调制冷系统工作5分钟后使用温度计测量出风口温度是否低于7℃。
2.检查空调制冷系统各管路接头处是否有油污及灰尘，有：出现泄漏，解决办法：检修。
3.检查高、低压维修阀是否出现泄漏。检查方法：肥皂水。
4.检查压缩机、冷凝器管路是否出现泄漏。检查方法：目测
5.检查冷凝器表面是否有脏污。有解决办法：气枪吹干净。出现倒伏解决办法：镊子修复。
6.检查低压管路是否有结霜。有 解决办法：检修膨胀阀。

## Slide 5
检查电路线束
Check the wiring harness
PART-02

## Slide 6
检查电路线束
1.检查电路线束及插接件是否对插到位，有无松动，破损，腐蚀，等问题，有。解决办法：修复或更换。
2.检查插接件线束波纹管有无破损，有。解决办法：修复或更换。
3.检查插件内插针是否有退针，弯曲等异常现象，如有则修复。
4.检查连接螺栓，检查空调压缩机、冷凝器、膨胀阀等制冷系统部件的螺栓连接处是否紧固。确认拧紧力矩是否达到要求，不符合。解决办法：使用扭力扳手进行紧固。

## Slide 7
检查连接螺栓
Check the connecting bolts
PART-03

## Slide 8
检查连接螺栓
4.检查连接螺栓，分别检查空调压缩机、冷凝器、膨胀阀制冷系统部件的螺栓连接处是否紧固。确认拧紧力矩是否达到要求，不符合。解决办法：使用扭力扳手进行紧固。

## Slide 9
检查制冷剂加注量
Check the refrigerant charge volume
PART-04

## Slide 10
检查制冷剂加注量
1.检查制冷剂加注量是否符合标准。检查方法：使用氟表检查高低压管压力，压缩机工作时高压管压力10-15bar，低压管为3-5bar。低于标准压力解决办法：添加制冷剂。
2.检查蒸发箱排水口是否出现堵塞。安装位置：车辆的防火墙附近解决办法：使用铁丝进行疏通。

## Slide 11
检查与维护空调压缩机
Inspect and maintain air conditioning compressors
PART-05

## Slide 12
检查与维护空调压缩机
1.检查空调压缩机上是否有灰尘，水渍与锈蚀等杂物，有。解决办法：使用湿抹布清理。
2.检查压缩机工作声音是否正常。检查方法：听诊器听取，压缩机内有金属摩擦的声音，轴承损坏或异响。解决办法：修复或更换。

## Slide 13
绝缘电阻的检查
Insulation resistance check
PART-06

## Slide 14
绝缘电阻的检查
1.在高低压断电及电容放电后，检查方法：数字绝缘测试仪。
2.测试控制器高压端子与外壳间的绝缘电阻是否大于5MΩ，结果大于5MΩ。正常。小于5MΩ电动压缩机绝缘异常解决办法：修复或更换。

## Slide 15
谢谢观看！
高压空调冷风系统的检查与维护
高压空调冷风系统的检查与维护
北方国际教育集团