## Slide 1
项目四 充电系统的检修
Maintenance of Charging System for Project Four
北方国际教育集团

## Slide 3: 目录
任务一 交流慢充系统的检修
任务二 直流快充系统的检修
任务三 DC/DC变换器的检修
2.交流慢充电路
1.交流慢充部件
一 技术原理
二 任务实施
1.交流慢充系统的检测
2.慢充口检查
一 技术原理
二 任务实施
1.直流快充部件
2.直流快充电路
1.直流快充系统检测
2.快充口检查
1.电动汽车的低压电
2.DC/DC变换器
一、技术原理
3.新能源汽车低压电源系统的实际应用
二、任务实施
1.DC/DC变换器性能测量
3.辅助蓄电池亏电
2.全车无低压电
3.交流慢充过程
4.交流慢充系统的实际应用
3.故障诊断
3.直流快充过程
4.快充唤醒
5.快充CAN网络通信
6.直流快充系统的实际应用
3.充电接触继电器的检测
4.直流充电接触继电器烧结检测装置的检测
5.故障诊断

## Slide 4: 任务一 交流慢充系统的检修
1.交流慢充部件
一 技术原理
2.交流慢充电路
二 任务实施
1.交流慢充系统的检测
2.慢充口检查
3.交流慢充过程
4.交流慢充系统的实际应用
3.故障诊断

## Slide 5: 学习目标
知识目标
●交流慢充系统的结构组成
●交流慢充充电口端子的定义
●交流慢充充电过程
能力目标
●交流慢充充电线与充电枪的检查
●交流慢充充电口的检测
●交流慢充充电故障的检测

## Slide 6
技术原理
交流慢充设备有两种，一种是充电桩式，另一种是随车充电设备。

## Slide 7
慢充口
慢充口端子含义如下：
L1：供电电源火线
L2：供电电源火线（仅具备三相电充电的车辆使用）
L3：供电电源火线（仅具备三相电充电的车辆使用）
N：供电电源零线
PE：供电电源地线
CC：连接确认线（用于确认充电枪是否连接良好）
CP：控制导引线（用于进行车辆与便携式充电主机的通讯，确定供电电源的接通）

## Slide 8
车载车电机
用于将220V交流电转化成高压直流电，并向动力蓄电池输出。

## Slide 9
交流慢充电路

## Slide 10
交流慢充电路

## Slide 11
交流慢充过程
VCU
数据终端
加热请求
动 力 电 池
实时通讯
充电请求
连接确认
 | 充电机 初始化
 | 供电请求
 | 充电唤醒
1、交流供电
2、充电唤醒
3、BMS检测充电需求
4、BMS给车载充电机发送工作指令并闭合继电器
5、车载充电机开始工作，进行充电
6、电池检测充电完成后给车载充电机发送停止指令
7、车载充电机停止工作
8、电池断开继电器
充电机

## Slide 12
交流慢充系统的实际应用
秦EV慢充口上设有温度传感器，PE线连接汽车壳体，交流L、N线输送到车载充电机，CC、CP连接车载充电机，秦EV慢充口线路连接如图4-13所示。车载充电机与DC/DC、充配电总成集成在一起为充配电总成，如图4-14所示，交流连接端子与低压插头如图4-15所示，交流连接端子连接来自慢充口的L、N端子，低压插头用于连接EV慢充口上CC、CP与温度传感器。
图4-13 秦EV慢充口线路连接
图4-14 充配电总成车载充电机
图4-15 充配电总成交流连接端子与低压插头

## Slide 13
交流慢充系统的实际应用

## Slide 14
任务实施
实施电动汽车高压维修时，一定要遵守电动汽车维修的高压防护规范，设置车辆标识和安全工作区、按要求佩戴高压防护用具、严格遵守高压操作流程。

## Slide 15
交流慢充系统的检测
1）检查充电线外观有无裂纹、破损等情况。
2）检查充电枪有无裂纹，破损等情况。

## Slide 16
交流慢充系统的检测
不按锁止按键测量
按下锁止按键测量
使用万用表测量车端充电枪CC与PE之间的电阻值

## Slide 17
交流慢充系统的检测
使用万用表测量车端充电枪CP与PE之间的电压，应为12V左右
测量车端充电枪CP与PE之间的电压

## Slide 18
交流慢充系统的检测
用万用表测量慢充口CC与PE之间的电压，电压应为辅助蓄电池电压

## Slide 19
交流慢充系统的检测
用万用表测量慢充口CC与PE之间的电压，电压应为辅助蓄电池电压

## Slide 20
故障诊断
不能交流充电
未插上充电枪时
插上充电枪时
1)检查动力蓄电池管理模块有无故障码。
2）检查220V家用交流电源及PE线接地。
3）检查随车充电器及充电枪。
4）检查充电插头BK45（B）的20号端子与充配电总成低压插头BKA46/6号端子连接关系。
5）检查BKA46的6号端子电压，打开点火开关应为12V，如图4-21左图所示，插上充电枪应为3V左右，如图4-21右图所示。如果无此电压则检查线路，线路正常则为充配电总成故障。如此电压正常，则为电池管理器故障。

## Slide 21: 谢谢