## Slide 1
电动空调系统认知
任务一

## Slide 2
一、情境导入
二、任务布置
三、教学目标
四、知识链接
五、任务实施
录
目

## Slide 3
一辆2018款吉利帝豪EV450电动汽车采用电动空调系统，你知
道电动空调系统与传统汽车空调系统的异同吗？你知道电动汽车空 调系统的组成部件和工作原理吗？请你以EV450为例，认知电动汽
车空调系统各组成部件，进行电动空调系统的正确操作与性能检测， 熟悉电动空调系统的电气连接及连接器端子。
一、情境导入

## Slide 4
二、任务布置

## Slide 5
u 知识目标：
掌握汽车空调系统基础知识；
了解吉利EV450电动空调系统的组成和工作原理。
u 能力目标：
能正确认知电动空调系统的各部件；
能正确讲述电动空调系统的各部件的功用、参数和工作原理；
能对电动空调系统进行正确操作与性能检测。
u 素质目标
严格执行企业检修标准流程；
严格执行企业6S管理制度；
培养严谨求实的工匠精神、热爱劳动的好品质。
三、教学目标

## Slide 6
对于汽车而言，驾乘舱是驾驶员、乘员活动的空间，驾乘人员对驾乘舱空 气的温度、湿度、洁净度和流动速度等有舒适性需求。然而汽车在道路上行驶， 驾乘环境受外界环境影响很大，如高温、爆晒、低温、潮湿、尾气、灰尘、噪 音等均会导致驾乘舱空气质量变差，严重影响驾乘人员的舒适性和行车的安全 性。为了确保驾乘人员获得舒适的驾乘环境，需要采用人工方式对驾乘舱内的 空气温度、湿度、洁净度和流动速度等进行舒适性调节。
1.为什么需要汽车空调？
四、知识链接
4.1 概述

## Slide 7
温度：（ 20-28℃)
湿度：夏季（ 60-70% ） 冬季（ 50-60% ）
洁净度：过滤器
空气的流动速度和方向 ：头部比足部低1.5-2℃
2.人体舒适度的指标？
四、知识链接
4.1 概述

## Slide 8
工质在一定条件下由液态转 变为气态，称为气化。气化有两 种方式——蒸发和沸腾。蒸发只 在液体表面进行，液体在任何温 度下都能够蒸发，液体的温度越 高，液体表面积越大、表面空气 流速越大、表面上的压力越小则 蒸发进行得越快。所有液体在蒸 发过程都要吸收热量。
工质有固态、液态和气态三种相态，在一定条件下，可以从一种相 态转变为另一种相态，并伴随着吸热或放热过程。
3.蒸发与冷凝
四、知识链接
1）蒸发
4.1 概述

## Slide 9
如果对液体加热或降低液体表面压力，当其达到一定温度或压力数值时，液
体内部便产生大量气泡气泡上升至液面破裂而放出蒸气，这种在液体表面和内 部同时进行剧烈气化的现象叫做沸腾。液体在沸腾过程同样要吸取热量，并保 持其温度不变，而要使沸腾持续进行，必须不断地自外界加入热量。某一压力 下，液体沸腾时的温度叫做沸点或饱和温度，常用 表示 ；而对应的压力叫做 饱和压力，常用ps表示 。一个标准大气压下，不同物质的液体的沸点如下表。
四、知识链接
1）蒸发
4.1 概述

## Slide 10
水的沸点和饱和压力曲线如图所示，水在一个标准大气压力下沸 点为100℃ ,在0.5bar压力下沸点为80℃。
10
四、知识链接
1）蒸发
4.1 概述

## Slide 11
饱和状态、饱和液体、饱和蒸气、过热蒸气、过冷液体、过热度、过冷度
在一定压力下，对饱和液体继续加热，饱和液体将在温度不变的 情况下气化，最后全部气化为饱和蒸气 ，此时饱和蒸气称为干饱和蒸 气或干蒸气。如果对干饱和蒸气再继续加热，那么它的温度又逐渐升 高，这时的蒸气称作过热蒸气。通常把过热蒸气的温度与干饱和蒸气 的温度差叫过热度。例如在压力不变情况下，把100℃的干饱和蒸气 加热至110℃的过热蒸气，那么其过热度为10℃。
同样，在一定压力下，对饱和液体进行冷却，饱和液体的温度将 下降变成过冷液体。通常把饱和液体与过冷液体的温度差叫过冷度。
例如在压力不变情况下，把100℃的饱和液体冷却至90℃的过冷液体， 那么其过冷度为10℃。
四、知识链接
4.1 概述

## Slide 12
如果对饱和蒸气进行冷却，使其温度下降到饱和温度以下，饱和蒸发将 逐步从气态转变为液态，这一相态变化过程叫冷凝 ，所放出的热量称冷凝热。
一定压力下，把液体从常温加热到沸腾之前，这部分热量明显地用来提高 了温度，它是可以直接从液体本身去测量的，这部分热量叫显热。对饱和液 体持续加热等温气化为饱和蒸气过程中，饱和液体所吸收的热量仅改变了相 态，不能从液体本身去测量，这部分热量称为潜热。
四、知识链接
2）冷凝
4.1 概述

## Slide 13
空气 = 干空气 + 水蒸气
单纯的干空气在自然界是不存在的。
湿空气中水蒸气含量的多与少，会随着季节、天气 的不同而不同。水蒸气含量的多少决定了空气干燥的 潮湿的程度，对生产和生活都有很大影响。
四、知识链接
3）空气
4.1 概述

## Slide 14
①绝对湿度 [Z]
每一立方米湿空气中所含水蒸汽的质量称为湿空气的绝对 湿度 。
②含湿量 [d]
把每千克干空气中所含有的水蒸汽质量称为含湿量。空气 的质量不随温度变化而变化 ，含湿量表示空气中水蒸气的 实际含量。
③相对湿度 [φ]
相对湿度φ表示空气接近饱和空气的程度。φ = 0 ，则属于干
空气 ；φ = 100% ，则称为饱和空气。可见 ，φ值能够比较确
切地表示空气干燥和潮湿的程度。
14
四、知识链接
空气的湿度的表示
3）空气
4.1 概述

## Slide 15
为了缩小图的尺寸，适合工程应用，纵坐标以压力的对数值 绘制，因此 p-h 图，也称作 l gp-h 图
工质的相态变化及其热力过程除了可以在 p-v 图和 示外，还可以用工质的压-焓图（ p-h 图）表示。
4.制冷工质压-焓图及其应用
四、知识链接
T—s 图中表
4.1 概述
lgp

## Slide 16
（ 1 ）一点。 临界点Tc 力高于一定值时 ，饱和 体线和饱和蒸气线交汇
（ 2 ）两线。饱和液体 和饱和蒸气线x1。
（ 3 ）三区。液相区、 气两相区和气相区。
（ 4）五态。过冷液体 和液体、湿蒸气、饱和 气和过热蒸气。
（ 5 ）六参数。等焓线 压线、等干度线、等熵 等比容线和等温线。
4.制冷工质压-焓图及其应用
四、知识链接
4.1 概述

## Slide 17
工质蒸发吸热，冷凝放
热，汽车空调制冷循环正是 创造制冷工质相态变化条件， 利用制冷工质蒸发从车内空 气吸收热量，利用制冷工质 冷凝向车外环境空气放出热 量，从而使车内保持连续舒 适低温。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
1.汽车空调制冷循环

## Slide 18
完成压缩、冷凝、节流膨胀和蒸发四个过程。
压缩过程 冷凝过程
膨胀过程 蒸发过程
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
单级蒸气压缩式制冷系统的制冷工质在制冷系统内依次
1.汽车空调制冷循环

## Slide 19
单级蒸气压缩式制冷系统基于逆卡诺循环，又有别于逆卡诺循环。
压缩过程为定熵过程 ；冷凝和蒸发过程均为定压过程 ，离开蒸发器进入 制冷压缩机的制冷剂为蒸发压力下的饱和蒸气，开冷凝器进入膨胀阀的 液体为冷凝压力下的饱和液体；节流过程为绝热过程 ，无热损失和流动
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 1 ）单级蒸气压缩式制冷理论循环
阻力损失。

## Slide 20
1）压缩过程1-2
制冷工质从干饱和蒸气状态1被 压缩机吸入，压缩机消耗机械功 将制冷工质等熵压缩至过热蒸气状 态2。制冷工质压力初始状态 Po
（低压）升高至 Pk（高压）；温 度由t1（低温）升高至t2 （高温，
依制冷工质不同而不同)。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 1 ）单级蒸气压缩式制冷理论循环

## Slide 21
2）冷凝过程2-3
制冷工质由过热蒸气状态2进入 冷凝器，在冷凝器中放出热量被冷 却至饱和蒸气状态2’ ，制冷工质 在冷凝器中由饱和蒸气状态2’继 续放出热量，冷凝至饱和液体状态 3。在此过程中，制冷工质压力不 变，温度由t2（高温）降低至t3
（压力下制冷工质的饱和温度）。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 1 ）单级蒸气压缩式制冷理论循环

## Slide 22
3）节流过程3-4
状态3饱和液体制冷工质进入膨
胀阀，经膨胀阀节流降压，压力由 pk
迅速下降为蒸发压力 Po ，温度下 降为蒸发温度 t, ，制冷工质变成湿 蒸气状态4。此过程中 “ 闪变”的 干蒸气越多，蒸发过程制冷工质能 吸收的热量就越少，制冷效率变差。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 1 ）单级蒸气压缩式制冷理论循环

## Slide 23
4）蒸发过程4-1
节流降压后的制冷工质湿蒸气 状态4进入蒸发器，在蒸发器中等 压（po）吸收被冷却物质的热量， 变成干饱和蒸气状态1 ，制冷工质 干饱和蒸气将重新被压缩机吸入， 开始下一循环。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 1 ）单级蒸气压缩式制冷理论循环

## Slide 24
制冷理论循环假定压缩过程为一绝
热压缩过程；制冷循环工质的吸热和放 热都在无温差的条件下进行；制冷循环 过程无热损失、流动阻力损失等。这些 假设在制冷的实际循环中都是不可能实 现的。在制冷实际循环中，为了减少工 质的节流损失，提高制冷循环的经济性 和确保压缩机的“干压” ，经常采用制 冷工质在节流膨胀阀前液体过冷和压缩 机吸入之前蒸气过热的实际循环。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 2 ）单级蒸气压缩式制冷实际循环

## Slide 25
1）冷凝过冷循环
过冷循环指制冷工质冷凝结束，进 入膨胀阀前是过冷液体的循环。
过冷度 Arg可通过设计冷凝器冷 凝面积大于所需冷凝面积、提高冷凝 器冷却介质流量或采用低温冷却介质 等方法实现，一般选择为过冷度为3- 5℃。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 2 ）单级蒸气压缩式制冷实际循环

## Slide 26
2）蒸发过热循环
过热循环指制冷工质蒸发结束，压
缩机吸入的为过热蒸气的制冷循环， 一般过热度选择3-7℃ ,图中1-1’段 所示。过热循环主要是为了保护制冷 压缩机“干压” ，防止吸入液态制冷 工质。过热分为有效过热和有害过热 两种。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 2 ）单级蒸气压缩式制冷实际循环

## Slide 27
3）蒸发温度影响
实际循环中，为了确保制冷工质 在蒸发过程中能从被冷却物质中吸收 热量，蒸发温度应远低于被冷却物体 的温度。汽车空调制冷系统蒸发温度 t,=5 ℃左右，蒸发温度取决于蒸发压 力。以R134a制冷剂为例，将蒸发压 力控制在0.35Mpa ，此时蒸发温度为 t,=5 ℃。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 2 ）单级蒸气压缩式制冷实际循环

## Slide 28
4）冷凝温度影响
实际循环中，为了确保制冷工质在冷凝过程中热量能从环境介质 带走，冷凝温度应远高于环境空气的温度。汽车空调制冷系统冷凝温 度 =环境温度+15℃左右，冷凝温度取决于冷凝压力。以汽车空调
R134a制冷剂为例，当环境温度为32℃时，则冷凝温度
=32+15=47℃ ,查R134a制冷剂热力性质表，控制制冷系统的冷凝压 力为1.22Mpa ，可得到47℃的冷凝温度。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 2 ）单级蒸气压缩式制冷实际循环

## Slide 29
气等均会使冷凝温度升高，制冷效果变差。
29
4）冷凝温度影响
冷凝温度升高，制冷量减少，压缩机机械功增加，制冷效率会显 著降低。汽车空调的制冷循环中，冷凝器表面的脏堵、冷凝风扇运转 不正常、制冷剂过量、膨胀阀开启过大、高压管道堵塞、系统中有空
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
（ 2 ）单级蒸气压缩式制冷实际循环

## Slide 30
制冷系统中的制冷工质又称为制冷剂，是制冷系统中循环且不断
产生相态变化进行热量传递的物质。
对制冷剂的要求是：
易凝结，冷凝压力不要太高；
标准大气压下，蒸发温度较低，单位容积制冷量大，气化潜热大， 比容小；
无毒，不燃烧，不爆炸，无腐蚀，且价格低。
汽车空调系统曾使用R12作为制冷剂，现在汽车空调只能使用 R134a作为制冷剂。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
2.制冷剂与润滑油
1）制冷剂概述

## Slide 31
R12是一种氟氯碳氢化合物(CFC) ，俗称氟里昂。 R12无毒、不易燃烧、
不易爆炸、不易挥发，热稳定性好。 R12冷凝压力小(1.5-2.0MPa) ，在标准大 气压下R12的沸点为-29.74℃ ,凝固温度为-158℃ ,能在低温下正常工作，
节流损失小，有较大的制冷系数。单从制冷性能、成本方面考虑，R12是汽车 空调上理想的制冷剂。但20世纪70年代，CFC被发现是破坏大气臭氧层的主 要因素，R12的臭氧衰减系数ODP=0.9( Ozone Depletion Potential)较高， 温室效应指数GWP=2.8( Global Warming Potential)。 1987年由46个国家 签署了《蒙特利尔协定书》，协定规定发达国家1996年1月1日全面停产R12 ,德国1995年停产，1998年停止使用，发展中国家2010年全面停产和停止 使用。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
2.制冷剂与润滑油
1）制冷剂概述

## Slide 32
制冷剂 | R134a | R12
化学式 | CH2 F-CF3 | CC12 F2
化学名称 | 四氟乙烷 | 二氯氟甲烷
标准大气压沸点 | -26.5℃ | -29.8℃
凝固点 | -101.6℃ | -158℃
临界温度 | 100.6℃ | 112℃
临界压力 | 40.56bar | 41.58bar
R134a(四氟乙烷)是一种氢氟烃（ HFC) ，不像R12那样含有氯原 子，故不会对臭氧层产生危害(ODP=0) ，但仍然会产生温室效应
（ GWP=0.3)。 R134a的沸点为-26.5℃ ,凝固点是-101℃ ,热力性 质与R12接近。 R134a无色，有轻微的乙醚味道，吸湿性较R12要强。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
2.制冷剂与润滑油
1）制冷剂概述

## Slide 33
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
2.制冷剂与润滑油
R134a与R12的沸点 与饱和压力
1）制冷剂概述

## Slide 34
沸点(℃) | R134a饱和压力（bar） | R12饱和压力（bar）
–45 | 0.39 | 0.50
–40 | 0.51 | 0.64
–35 | 0.66 | 0.81
–30 | 0.84 | 1.00
–25 | 1.06 | 1.24
–20 | 1.32 | 1.51
–15 | 1.63 | 1.82
–10 | 2.00 | 2.19
–5 | 2.43 | 2.61
0 | 2.92 | 3.08
5 | 3.49 | 3.63
10 | 4.13 | 4.24
15 | 4.87 | 4.92
20 | 5.70 | 5.68
25 | 6.63 | 6.53
30 | 7.67 | 7.47
35 | 8.83 | 8.50
40 | 10.12 | 9.63
45 | 11.54 | 10.88
50 | 13.11 | 12.24
55 | 14.83 | 13.72
60 | 16.72 | 15.33
65 | 18.85 | 17.07
70 | 21.05 | 18.96
75 | 23.52 | 21.00
86a | 26.21 | 23.19
85 | 29.14 | 25.55
90 | 32.34 | 28.00
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
2.制冷剂与润滑油
R134a与R12的沸点 与饱和压力关系数值
1）制冷剂概述

## Slide 35
在空调制冷系统中，为了保证压缩机正常运转、长期可靠工作，必 须对其进行润滑，所使用的润滑油也称为叫冷冻润滑油（冷冻油）。
(1)润滑油的作用
① 润滑：润滑压缩机的摩擦表面，减少摩擦，防止磨损。
② 冷却：带走摩擦表面的摩擦热，帮助散热。
③ 密封：作为压缩机气缸壁与活塞(或转子)之间以及轴封处的油封， 减少制冷剂泄露。
④ 降低压缩机噪声。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
2）润滑油（冷冻油)
2.制冷剂与润滑油

## Slide 36
(2)对润滑油的性能要求
① 与制冷剂有较好的互溶性。
② 与系统材料(金属、合成橡胶、塑料)相容性好。
③ 凝固点低，在低温下具有良好的流动性。
④ 有合适的粘度，受温度影响小
⑤ 要有高的油膜强度。
⑥ 闪点高，无毒
适用于R134a的润滑油: 聚烃基乙二醇（PAG） 聚酯油（ POE ）。
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
2）润滑油（冷冻油)
2.制冷剂与润滑油

## Slide 37
冷冻润滑油使用注意事项
1、冷冻油易吸水,使用后应及时密封
2、不能使用变质的冷冻油
3、不同牌号的冷冻油不能混用，R134a应用PAG和POE
4、按规定加入适量的冷冻油(系统内冷冻油的分配：压缩机—60cc左右； 蒸发器—40cc左右；冷凝器—20cc左右；储液罐—30cc左右；所有
管道—20cc左右)
5、排放制冷剂要缓慢，避免冷冻油被排出
6、更换制冷系统部件时，应适当补充冷冻油
7、加注制冷剂时，应先加冷冻油，再加注制冷剂
8、应避免R134a与PAG油产生两层分离
四、知识链接 4.2汽车空调基础知识
2）润滑油（冷冻油)
2.制冷剂与润滑油

## Slide 38
电动空调系统认知
五、任务实施

## Slide 39
谢 谢 聆 听 ！
41