## Slide 1
电动空调暖风不热故障检修
任务三

## Slide 2
一、情境导入
二、任务布置
三、教学目标
四、知识链接
五、任务实施
录
目

## Slide 3
一辆2018款吉利帝豪EV450电动汽车采用电动空调系统，将 启动开关打至“ON”档，打开空调AC开关，将温度调到最高，风 量调到最大，出风口风量正常，但出风口温度明显偏低。请你对
EV450 电动汽车空调暖风不热的故障进行检修。
一、情境导入

## Slide 4
二、任务布置

## Slide 5
u 知识目标：
正确讲述吉利EV450电动空调供暖系统的组成和工作原理；
正确讲述EV450空调供暖控制策略及故障检修方法
u 能力目标：
能正确对EV450空调暖风不热故障进行故障确认；
能正确对EV450暖风不热故障进行诊断分析；
能正确利用仪器设备对EV450暖风不热故障进行检修。
u 素质目标
严格执行企业检修标准流程；
严格执行企业6S管理制度；
培养严谨求实的工匠精神、热爱劳动的好品质。
三、教学目标

## Slide 6
吉利EV450电动汽车乘员舱制供暖系统采用水暖PTC加热器，主要包括鼓风 机、水暖PTC加热器（ HVH)、 PTC加热水泵、储液罐、 PTC加热芯体（暖风水 箱）和三通电磁阀（ WV1 ）组成。
四、知识链接 4.1EV450电动空调暖风系统
1.组成与工作原理

## Slide 7
四、知识链接 4.1EV450热管理系统发展

## Slide 8
四、知识链接 4.1EV450热管理系统发展

## Slide 9
EV450 整车热管理系统分为三个部分：乘员舱热管理、动力电池系统热 管理、电驱动系统热管理。
四、知识链接 4.2 EV450热管理系统的组成
吉利EV450整车热管理系统
9

## Slide 10
一个冷却液回路是动力电池与电驱动系统冷却液回路，一个冷却液回路 是 PTC 加热器制热回路。每个冷却液回路均有一个膨胀罐。
四、知识链接 4.2 EV450热管理系统的组成
吉利EV450整车热管理系统

## Slide 11
PTC 加热器制热回路有两个换热器，一个是位于乘员舱空调箱总成风道中 加热芯体，另一个是集成于 Chiller 中的换热器。
四、知识链接 4.2 EV450热管理系统的组成
吉利EV450整车热管理系统

## Slide 12
四、知识链接 4.2 EV450热管理系统的组成
吉利EV450整 车热管理系 统

## Slide 13
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
电动涡旋式压缩机、平行流式冷凝器、层叠式蒸发器和 H 型膨胀阀
（ 1）乘员舱热管理

## Slide 14
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
（ 1）乘员舱热管理

## Slide 15
制冷空调系统的控
制为控制面板 + 热管理 控制器（A/C 空调控制 器）的形式，空调控制 面板采集按键信息，将 信息通过 LIN 线传给热 管理控制器（A/C 空调 控制器），由热管理器 完成整车乘员舱制冷空 调系统的运行管理。
4.3 EV450热管理系统工作原理
（ 1）乘员舱热管理
四、知识链接

## Slide 16
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
通过冷却液循环散热为驱动电机、车载充电机、电机 控制器这三大部件进行散热冷却。
（ 2）电驱动系统热管理

## Slide 17
电驱动系统热管理主要 包括电驱水泵 Pump3、 冷却液回路、三通电磁 阀WV2、散热器、冷却 风扇、温度传感器和膨 胀罐等组成。
水泵出水——电机控制 器 /DCDC——车载充
电机——电机——散热 器——水泵
（ 2）电驱动系统热管理
4.3 EV450热管理系统工作原理
四、知识链接

## Slide 18
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
（ 2）电驱动系统热管理

## Slide 19
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
（ 2）电驱动系统热管理

## Slide 20
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
（ 3）动力电池系统热管理 | 冷却回路

## Slide 21
小于 -10℃时，热管理
控制器控制三通电磁阀 WV1 的 1、 10 管路接通， 三通电磁阀 WV3 的 5、7 管路接通，启动 PTC 加
热器并控制电池水泵
Pump2、 PTC 水泵 Pump1 驱动电池回路与 PTC 回 路的冷却液在 Chiller 中
的换热器中传递热量， 给动力电池加热。
（ 3）动力电池系统热管理 | PTC加热回路(<-10℃)
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理

## Slide 22
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
PTC加热回路(<-10℃)
（ 3）动力电池系统热管理

## Slide 23
为了降低动力
电池加热的电 耗，EV450 将 电驱动冷却系 统与动力电池
加热回路结合，
充分利用电驱 动的热量给动 力电池加热。
（ 3）动力电池系统热管理 | 电驱动热量给动力电池加热(>-10℃)
4.3 EV450热管理系统工作原理
四、知识链接

## Slide 24
( 1 ) 车辆在交流充电，直流充电，智能充电，行车过程中（包括车速为
0 ）都可以启动热管理对动力电池加热或冷却。
① 当动力电池有冷却需求时，热管理控制器启动压缩机启动，动力电池 回路通过 Chiller 换热器与空调回路进行换热，利用空调制冷回路给动力电 池降温。
② 当动力电池有加热需求时（电池最低温度低于 -10℃ ,且暖风开启）， PTC 加热器启动，动力电池回路通过 Chiller 集成的换热器与 PTC 回路进行 换热，利用 PTC 加热回路给动力电池加热。
③ 当电池有加热需求时（电池最低温度高于 -10℃), PTC 不启动，利用 电驱回路的加热动力电池回路。
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
EV450热管理系统控制逻辑

## Slide 25
① 动力电池在放电模式与慢充模式，电池单体温度≥ 38℃ ,电池冷却系统启动 工作；当单体电池温度≤ 32℃ ,电池冷却系统停止工作。 ② 动力电池在快充模式，电池单体温度≥ 32℃ ,电池冷却系统启动工作；当单 体电池温度≤ 28℃ ,电池冷却系统停止工作。
( 2 ) 动力电池冷却控制策略：当动力电池需要冷却时，BMS 根据单体电池最高 温度发送热管理控制信号，包括“冷却” 、“匀热”和“关闭”三种模式。
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
EV450热管理系统控制逻辑

## Slide 26
③ 动力电池冷却启动后，若动力电池平均温度≥ 25℃ ,且冷却水温度与电池最 高温度差≥ 14℃ ,动力电池冷却关闭，水泵继续运转，开启匀热模式。若电池最 高温度持续 10min 不变，匀热模式关闭，重启动力电池冷却系统。
( 2 ) 动力电池冷却控制策略：当动力电池需要冷却时，BMS 根据单体电池最高 温度发送热管理控制信号，包括“冷却” 、“匀热”和“关闭”三种模式。
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
EV450热管理系统控制逻辑

## Slide 27
① 动力电池在放电模式，电池单体温度≤ -20℃ ,电池加热系统启动工作；当单 体电池温度≥ -18℃ ,电池 PTC 加热系统停止工作。
( 3 ) 动力电池加热控制策略：当动力电池需要加热时，BMS 根据单体电池最低 温度发送热管理控制信号，包括“加热”、“匀热”和“关闭”三种模式。
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
EV450热管理系统控制逻辑

## Slide 28
② 动力电池在快充模式，电池单体温度 -20℃ ＜ T ≤ 20℃ ,电池电压≤ 4.148V ， 电池 PTC 加热系统启动工作，当单体电池温度≥ 21℃时，电池 PTC 加热系统停止 工作；电池单体温度 -20℃ ＜ T ≤ 5℃ ,电池电压≥ 4.148V ，电池 PTC 加热系统 启动工作，当单体电池温度≥ 7℃时，电池 PTC加热系统停止工作。
( 3 ) 动力电池加热控制策略：当动力电池需要加热时，BMS 根据单体电池最低 温度发送热管理控制信号，包括“加热”、“匀热”和“关闭”三种模式。
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
EV450热管理系统控制逻辑

## Slide 29
③ 动力电池在慢充模式，电池单体温度 -20℃ ＜ T ≤ 1℃ ,电池 PTC 加热系统启 动工作，当单体电池温度≥ 20℃ ,电池加热系统停止工作。
( 3 ) 动力电池加热控制策略：当动力电池需要加热时，BMS 根据单体电池最低 温度发送热管理控制信号，包括“加热”、“匀热”和“关闭”三种模式。
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
EV450热管理系统控制逻辑

## Slide 30
④ 动力电池加热启动后，若动力电池温度差≥ 12℃ ,冷却水温度与电池最高温 度差≥ 14℃ ,电池 PTC 加热关闭，水泵继续运转，开启匀热模式。若电池最高温 度持续 10min 不变，匀热模式关闭，重启动力电池 PTC 加热系统。
( 3 ) 动力电池加热控制策略：当动力电池需要加热时，BMS 根据单体电池最低 温度发送热管理控制信号，包括“加热”、“匀热”和“关闭”三种模式。
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
EV450热管理系统控制逻辑

## Slide 31
当电池最高温度大于55℃时，动力电池无法上高压放电，车辆处于ON 档，不启动电池冷却，同时BMS发送电池高温故障信息。
当电池最高温度小于55℃时，BMS发送热管理控制命令时，需要先判 断SOC状态，SOC值太低，BMS不发送热管理控制命令。
( 4 ) 动力电池温度监测由 BMS 完成，BMS 根据动力电池单体温度判定动力电池
是否启动冷却，并发送冷却请求给 VCU ，VCU 转发 BMS 上述信号至 AC 控制器 （热管理控制器）。动力电池进行快充及慢充时，VCU 直接转发 BMS 的热管理 请求。
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
EV450热管理系统控制逻辑

## Slide 32
( 5 ) 行车状态下，VCU 接收到 BMS 发送的加热需求后，需要根据当前电池温度、 暖风状态、车速等条件进行再次逻辑判断，从而发送不同热管理请求至 AC 控制 器（热管理控制器）。
( 6 )一般情况下，压缩机和动力电池水泵、 PTC 加热水泵由 AC 控制器（热管理控 制器），冷却风扇、电驱水泵由 VCU 控制。但是，当空调面板有给 VCU 发送压 缩机开机请求和功率请求时，风扇做低速运转。当空调面板给 VCU 发送风扇高 速请求，VCU 控制风扇高速运转。
四、知识链接 4.3 EV450热管理系统工作原理
EV450热管理系统控制逻辑

## Slide 33
EV450电驱动系统散热器与
空调制冷系统冷凝器依靠两 个冷却风扇强制散热。两个 风扇分别由VCU通过一个低 速档继电器和一个高速档继 电器控制高低速控制，若冷 却风扇不运转将导致电机、
充电机温度过高，制冷压力 偏高、制冷效果变差等故障。
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
（ 1 ）冷却风扇低速档不运转的故障检修

## Slide 34
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
（ 1 ）冷却风扇低速档不运转的故障检修

## Slide 35
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
（ 1 ）冷却风扇低速档不运转的故障检修

## Slide 36
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
（ 1 ）冷却风扇低速档不运转的故障检修

## Slide 37
PTC加热水泵不工作将导致空调制 暖效果差，动力电池低温状态下 （低于-10℃ )时，动力电池温升 慢，电池输出功率受限等故障。
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
2. PTC加热水泵不工作的故障检修

## Slide 38
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
2. PTC加热水泵不工作的故障检修

## Slide 39
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
2. PTC加热水泵不工作的故障检修
39

## Slide 40
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
2. PTC加热水泵不工作的故障检修

## Slide 41
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
2. PTC加热水泵不工作的故障检修

## Slide 42
EV450整车热管理系统中有三个三通电 磁阀控制冷却液的流向。三通电磁阀由 A/C空调控制器通过LIN线控制。以三 通电磁阀WV1为例，控制PTC加热冷
却液的流向空调加热芯体或Chiller换
热器，电磁阀故障将导致冷却液回路不 能切换，不能切换到Chiller换热器动
力电池低温就不能得到有效加热，影响 动力电池的性能和充电效率。
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
3. 三通电磁阀故障检修

## Slide 43
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
3. 三通电磁阀故障检修

## Slide 44
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
3. 三通电磁阀故障检修

## Slide 45
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
3. 三通电磁阀故障检修

## Slide 46
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
3. 三通电磁阀故障检修

## Slide 47
①打开前机舱盖
②断开蓄电池负极
③拆下机舱底部护板总成
④排放电池冷却系统冷却液
a. 打开冷却液膨胀罐总成盖。
4. 电动水泵更换（电池）
四、知识链接
4.4 EV450热管理系统检修

## Slide 48
b 断开散热器出水管，用回收容器接收放出冷却液。
注意：集中回收处理高压电池冷却液，等待报废或再生利用，不要将旧高压 电池冷却液排入下水管道，保护环境。
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
4. 电动水泵更换（电池）

## Slide 49
⑤ 拆卸电动水泵（电池）
a断开电动水泵线束连接器。
b拆卸电动水泵与水泵出水管的连接卡锥，脱开水泵出水管。 c拆卸电动水泵与水泵进水管的连接卡雏，脱开水泵进水管。
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
4. 电动水泵更换（电池）

## Slide 50
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
d拆卸电动水泵支架上固定螺母，取下电动水泵总成
4. 电动水泵更换（电池）

## Slide 51
⑥ 安装电动水泵（电池）。
⑦ 放置电动水泵，安装电动水泵支架上固定螺母。力矩: 9N·m (公制）
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
4. 电动水泵更换（电池）

## Slide 52
⑧ 连接电动水泵与水泵进水管，用卡箱紧固
⑨ 连接电动水泵与水泵出水管，用卡锥紧固。
⑩ 连接电动水泵线束连接器。
注意：插接时注意 ”一插、 二响、 三确认 ”
⑧ 安装机舱底部护板总成。加注冷却液。
⑨ 连接蓄电池负极电缆。关闭前机舱盖。
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
4. 电动水泵更换（电池）

## Slide 53
① 打开前机舱盖
② 断开蓄电池负极
③ 拆卸前保险杠
④ 拆卸散热器总成
A断开散热器进水管1
B拆卸散热风扇总成与散热器固定螺栓 注意：水管脱开前请在车辆底部放置容器， 接住防冻液。
C断开散热器出水管
D拆卸冷却风扇总成与散热器固定螺柱
四、知识链接 4.4 EV450热管理系统检修
5. 散热器总成更换

## Slide 54
电动空调暖风不热故障检修
五、任务实施

## Slide 55
谢 谢 聆 听 ！