## Slide 1
电动空调鼓风机异响故障检修
任务二

## Slide 2
一、情境导入
二、任务布置
三、教学目标
四、知识链接
五、任务实施
录
目

## Slide 3
一辆2018款吉利帝豪EV450电动汽车出现鼓风机异响的故障。 车间主管接受维修任务后，经确诊为鼓风机及调速模块故障，需对 鼓风机及调速模块进行更换，请你按标准操作流程对鼓风机及调速 模块进行更换。
一、情境导入

## Slide 4
二、任务布置

## Slide 5
u 知识目标：
正确讲述电动空调鼓风机位置、结构和工作原理；
正确讲述吉利EV450电动空调鼓风机及调速模块的更换操作。
u 能力目标：
能正确查阅鼓风机的电路图及连接器；
能正确按标准流程对鼓风机及调速模块进行更换。。
u 素质目标
严格执行企业检修标准流程；
严格执行企业6S管理制度；
培养严谨求实的工匠精神、热爱劳动的好品质。
三、教学目标

## Slide 6
电动汽车制冷空调系统与传统汽车制冷空调系统基本原理一样，区别在 于电动汽车空调系统采用电动空调压缩机。电动空调压缩机由驱动电机、 压缩机、控制器集成，如图所示。
四、知识链接 4.1电动空调系统概述
1. 电动空调系统与传统空调系统差异

## Slide 7
吉利EV450电动空调系统是整车热管理系统的重要的组成部分，除了负责 乘员舱的空气舒适调节后，还肩负着动力电池的冷却和加热、电驱动系统的冷 却任务，如图所示。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
1.吉利EV450电动空调系统组成
7

## Slide 8
吉利EV450电动空调系统与传统车型类似，包括制冷系统、制热系统、通 风控制系统和控制系统四个部分。
1）制冷系统
制冷系统是采用电动涡旋式压缩机的R134a制冷系统，制冷系统 有两个蒸发回路，一个蒸发器置于空调主机总成内，用于乘员舱制冷， 一个蒸发器置于热交换器Chiller中，用于动力电池冷却。每个蒸发回 路都有一个H型膨胀阀，H型膨胀阀的前端分别安装有热换交流器电
磁阀和制冷管路电磁阀，根据乘员舱和动力电池冷却的需求控制电磁 阀打开或关闭蒸发回路。 R134制冷系统的内部循环中只能使用
MA68EV合成制冷剂润滑油。安装螺纹和O形密封圈处只能使用
MA68EV合成制冷剂润滑油,使用其它润滑油会造成压缩机或附件故 障。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
1.吉利EV450电动空调系统组成

## Slide 9
制热系统包括鼓风机和 电加热器( PTC )、加热器水 泵、加热器芯体等组成。当 自动空调系统处于加热模式 时,加热器在高压电的作用下 对冷却液进行加热，高温冷 却液被加热器水泵抽入加热 器芯体。同时,冷暖温度控制 电机旋转转至采暖位置，气 流在鼓风机的作用下流过加 热器芯,产生热量传递。外部 空气在进入乘客舱前，与加 热后的空气混合,吹出舒适的 暖风。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
1.吉利EV450电动空调系统组成
2）制热系统

## Slide 10
1.吉利EV450电动空调系统组成 3）通风控制系统
如图所示，通风控制系统由风道和风向调节阀门、冷暖风调节阀门、内外循 环调节阀门等组成。通过调节电机控制阀门，将车外、车内空气引入空调制冷、 制热系统调节空气温度、湿度，并由相应的出风口将空气输送到乘客室。通风控 制系统在“AUTO”模式时会自动选择相应的送风模式状态, 使用“MODE”按 钮可更改车辆的送风模式。如果当前显示一个送风模式，则按“MODE”按钮可 选择下一送风模式。通风控制系统送风模式包括:
① 吹面-通过仪表板出风口送风。
② 双向-通过仪表板出风口、吹脚出风 口送风。
③ 吹脚-通过吹脚出风口送风。
④ 混和-通过吹脚、前风窗出风口送风。
⑤ 除霜-前风窗出风口送风。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修

## Slide 11
吉利EV450自动空调系统控制系统为空
调控制面板+A/C空调控制器（热管理控制器） 的模式。
空调控制面板采集按键信息，将信息通 过LIN线发给自动A/C空调控制器，A/C空调 控制器采集室外温度传感器、阳光传感器、
空调三态压力开关、蒸发器温度传感器、加 热芯体温度传感器等信号，对鼓风机转速、
风向调节电机、冷暖风调节电机、内外循环 电机、电动压缩机、 PTC加热器、制冷电磁 阀、热交换电磁阀、 PTC加热水泵、动力电 池冷却水泵、三通电磁阀等进行控制。此外 A/C空调控制器还通过LIN总线与PM2.5模块 进行交互，完成乘员舱空气洁净控制。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
1.吉利EV450电动空调系统组成
4）控制系统概述

## Slide 12
吉利EV450自动空调系统主要部件包括压缩机、冷凝器与储液干燥器、温 度传感器、环境及阳光传感器、空调箱总成、空调控制面板、空调压力开关、 PTC加热器、 PTC加热水泵等，主要部件安装位置如图。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数

## Slide 13
EV450电动涡旋式压缩机
的型号06717364（ EVH33Y1 ),高压工作电压200-450V ， 压缩机控制器工作电压9-16V ， 电机的转速范围800-9000rpm ,有制冷剂时绝缘阻值大于
20MΩ ,泄压阀压力为
3.8±0.3MPa。右图为电动压缩 机的的性能曲线，经济的压缩转 速范围为3000-7000rpm ，
COP值约为2.3。 (测试工况:高 压1.57MPa ，低压0.296MPa , 过热度10°C ,过冷度5°C )。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数
1）压缩机

## Slide 14
EV450采用铝制平行流式冷凝器，储液干燥器位于 冷凝器的右侧，与冷凝器焊接成一体。当空气干球温度 35±1℃、迎风速度4.5±0.1m/s、入口制冷剂蒸汽压力 1.47±0.01MPa、入口制冷剂蒸汽过热度25+0.5℃、出 口制冷剂液体过冷度5±0.5℃时，冷凝器的换热量可达 13.5KW。在储液干燥器内部结构设计可以保证中温高 压的气液混和制冷剂进入，出来的是中温高压的液态制 冷剂。储液干燥器内部有吸附制冷系统水分的干燥剂,干 燥剂不能重复使用。
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数 2）冷凝器、储液干燥器
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修

## Slide 15
EV450自动空调控制系统温度传感器 包括室外温度传感器、室内温度传感器、
蒸发器温度传感器、加热芯体温度传感器， 这些传感器都是负温度系统热敏电阻传感 器。A/C空调控制器根据温度传感器信号 通过内外循环电机，冷暖温度风向电机，
鼓风机调速模块等来控制空调温度。室外 温度传感器位于车辆前保险杠下面的前格 栅区域，A/C空调控制器使用这个传感器 来获知周围空气温度信息，并仪表上显示 外部温度。温度为25℃时，室外温度传感 器电阻为2.2±3% KΩ。温度传感器控制电 路如图所示。
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数 3）温度传感器
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修

## Slide 16
环境光及阳光传感器位于仪表板装 上部装饰衬垫左边。环境光及阳光传感 器属于光照能量传感器，该传感器可测 量阳光照射到车辆所产生的热量，为
A/C空调控制器提供更多的补偿参数。 A/C空调控制器根据车外光照强度的状 态和车内空调工况需求，实时自动调整 空调风量和冷/热风混合比例，让所有 乘员均能获得最舒适的感觉。
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数 4）环境光及阳光传感器
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修

## Slide 17
空调箱总成位于仪表板内，
由鼓风机电机、鼓风机调速模块、
空调滤清器、加热器芯、蒸发器、
膨胀阀、冷暖风调节风门总成、
风向控制风门总成、内外循环调
节风门总成和通风风道构成。
鼓风机总成由永磁型马达、轴流
式风扇组成，鼓风机转速取决于
鼓风机调速模块。鼓风机及各风
门调节电机电路如图所示。
鼓风机控制电路
17
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数
5）空调箱（主机）总成

## Slide 18
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数 5）空调箱（主机）总成
出风模式调节电机电路图 循环风门调节电机电路图
18
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修

## Slide 19
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数 5）空调箱（主机）总成
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
空气质量传感器电路图
负离子发生器电路图

## Slide 20
加热器芯体是加热器系统的主要部件，负责将PTC加热器冷却液 的热量传输给流经的空气。
蒸发器位于空调主机的左侧，膨胀阀与蒸发器相连，安装于蒸发
器的一端，膨胀阀根据蒸发温度调节制冷剂流量。蒸发器在空气进入 乘客室之前对其进行冷却和除湿。蒸发器内制冷剂蒸发，吸收通过蒸 发器气流的热量。空气中的热量传给蒸发器芯的时候，空气中的水分 湿气会凝结在蒸发器芯的外表面上形成水流出。蒸发器上配备有蒸发 器温度传感器，对蒸发器上散热片的表面温度进行测量，A/C空调控
制器根据此温度控制制冷量，以防蒸发器表面出现结冰。若蒸发器温 度低于大约0℃ ,则压缩机就不会继续工作。若该温度增加至4℃以上， 压缩机便重新开始工作。
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数 5）空调箱（主机）总成
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修

## Slide 21
空调压力开关属于三态压力开关，根 据空调制冷循环制冷剂压力值，打开或关 断压力开关，传送空调系统压力信号，实 现空调系统的压力保护。制冷管路电磁阀 属于开关阀，根据需要在只有电池冷却时， 关闭进入乘员舱的制冷剂回路。当高压侧 压力0.196MPa≤P≤3.14MPa ，允许压缩 机启动，否则实施高压保护，压缩机停止 工作。当高压侧压力大于1.77MPa时，启 动冷凝风扇高速转动，当高压侧压力小于 1.37MPa时，冷凝风扇低速转动。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数
6）压力开关

## Slide 22
加热器由电阻膜和散热元件组成,在一定电压范围内，加热的功 率随电流变化而变化，电阻膜的电阻随温度变化的影响较小，因此 电加热器可输出稳定的功率,从而为制热系统提供稳定的热源。加热 器高压模块工作电压300-450V ，低压模块工作电压9-16V。
2.吉利EV450电动空调系统主要部件及参数 7 ）PTC加热器
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修

## Slide 23
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
3.控制策略
23

## Slide 24
（ 1）温度设定
温度调节旋钮用来设定车内温度，并显示于显示屏。温度调节范围为16-32℃ ,每 步为0.5℃ ,当处于“AUTO”模式，温度调节为最高或最低时，控制器控制鼓风机以最 大风量状态运行。
（ 2）风量调节
风量调节旋钮用来手动设定鼓风机风速。风量共分为0-7档。当处于“AUTO”模 式，鼓风机速度将由系统自动控制，对风量调节旋钮的操作会使系统状态由自动模式转 为手动模式。AUTO标识消失。空调系统采用电压调节方式控制鼓风机转速的1—7档， 如下表所示。在自动状态下，鼓风机速度作为自动控制逻辑的一部分。鼓风机速度不限 于手动状态下的7级调节， 但是LCD显示只有7条，所以指示条数量显示的是最接近的 鼓风机速度。
鼓风机档位 | 鼓风机端电压（V ） | 鼓风机档位 | 鼓风机端电压（V ）
0 | 0 | 4 | 6.5
1 | 3.5 | 5 | 8.8
2 | 4.5 | 6 | 11.2
3 | 5.2 | 7 | 12.5
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
3.控制策略

## Slide 25
（ 3）出风模式调节
自动A/C空调控制器提供了手动和自动两种出风模式供选择。通过调节面/ 脚/挡风玻璃的风门可以控制出风模式。吹头和吹脚的温度分配的不同是为了给 脚部提供较温暖的空气，给头部提供较凉爽的空气，保证驾驶者始终处于舒适的 环境中驾驶。温度分配的范围将受到汽车空间大小的影响。自动A/C空调控制器 使用蒸发器温度传感器来确定混合气体的温度。
手动状态下，可通过风向调节按钮4选择吹面、双向(吹面和吹脚)、吹脚、 混合(吹脚和除霜)模式，除霜模式为单独按键。各出风模式下，LCD显示相应标 识。各出风模式对应的风向电机电压如表所示。
手动设定模式 | 风向电机电压 （ V ）
吹面 | 4.5
双向（吹面和吹脚） | 3.5
吹脚 | 2.5
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
3.控制策略
除霜 | 0.5
混合（吹脚和除霜） 1.5
25

## Slide 26
（ 4）内外循环控制
自动空调控制系统提供了2种内外循环控制模式，分别是手动内 循环，手动外循环，高配的自动空调系统还带有自动循环模式( AQS ) 。通过操作内外循环按键和AUTO按键来控制循环模式，A/C空调控制 器根据设定的温度值、当前车外环境温度、车内温度、蒸发器表面温 度、车速信号、水温信号、阳光强度， AQS信号等，输入给热管理控 制器计算内外循环风门位置。用户可以通过操作AUTO按键或者内/外 循环按键切换至AQS模式，使内外循环模式控制进入自动模式( AQS 模式)。自动模式中，当内循环模式保持45分钟时，自动强制切换为外 循环并保持30秒，30秒后回到内循环模式，与空气质量指令冲突时， 优先空气质量指令。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
3.控制策略

## Slide 27
（ 5）除霜控制
用户通过操作前除霜按键进入最大除霜模式，进入最大除霜模式后，吹风模 式为吹窗模式。此时风机速度最大。
① 前挡风玻璃除霜功能
任意工作状态下(自动、手动、关机) ，按下除霜按钮，系统即在除霜状态下 工作。除霜状态解除后，系统即回到除霜前的状态(自动、手动、关机)。在除霜 状态下按动风速调节按钮会使风速相应提高或降低。工作状态保持除霜，压缩 机继续工作，出风模式保持吹玻璃。在除霜过程中，除风速调节、温度调节、
和后除霜按钮以外，对其他按钮的操作都会使系统离开除霜模式而回到除霜前 的模式。
② 后除霜功能
后除霜按钮用来启动后挡风玻璃除霜功能。在后挡风玻璃除霜期间，后除霜 按键指示灯点亮，关闭后除霜功能，则指示灯熄灭。用户可以再次按下后除霜 按键取消后除霜功能。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
3.控制策略

## Slide 28
（ 6）自动与手动工作状态
空调系统有自动(AUTO)、手动(MANU)和停止(OFF)三种状态。用户在按 AUTO按键后，室内设定温度自动跳转至23℃ ,内外循环根据当前工作状态 进行调整(制冷工况进入内循环， 采暖工况进入外循环)且在调整温度时不退出 自动模式，用户可以通过操作MODE按键、 AC按钮、风量调节旋钮使压缩机 控制进入手动模式。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
3.控制策略

## Slide 29
① 启动请求1 ：AC按键打开，请求压缩机启动。
② 启动请求2 ：AUTO模式下，根据实际情况计算需开启制冷，请求压缩机启动。 启动请求3 ：BMS有电池冷却需求，且环境温度﹥16℃ ,请求压缩机启动。
1 ）保护控制策略: 蒸发器温度：
环境温度：
空调高低压开关： 启动请求策略:
（ 7）压缩机控制策略
电动空调压缩的启动需同时满足保护控制策略和启动请求之一。
0.196MPa≤P≤3.14MPa | 允许压缩机启动
≤0.196MPa或≥3.14MPa | 禁止压缩机启动
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
≥4℃ | 允许压缩机启动
≤0℃ | 禁止压缩机启动
≥-1℃ | 允许压缩机启动
≤-3℃ | 禁止压缩机启动
3.控制策略

## Slide 30
吉利EV450电动空调压缩机负责启动制冷系统，完成乘员舱和动力电池的 制冷需求，但压缩机也同时受到蒸发温度、环境温度和压力保护控制，两者同 时满足启动条件时压缩机才工作。
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
4.吉利EV450电动压缩机不工作的故障检修

## Slide 31
空调压缩机高压由车载充电机分线 盒通过BV33/3、 BV33/4分别连接
BV30/1、 BV30/2提供。空调压缩机控 制器的低压连接器为BV08 ，BV08/1通 过由前机舱保险继电器盒的EF30
（ 10A）保险供电；BV08/3端子搭铁； BV08/2为LIN总线通讯线，分别与空
调控制面板、A/C空调控制器和热交换 器集成模块通过LIN总线通讯。
BV08/6、 BV08/7端子为高压互锁输入 输出端子。电动空调压缩机不工作的可 能故障原因包括高压电故障、低压供电 故障、搭铁故障、 LIN总线通讯故障、
压缩机保护等。（注意自动空调设定的
温度高于环境温度压缩机也不会工作）
31
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
4.吉利EV450电动压缩机不工作的故障检修

## Slide 32
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
4.吉利EV450电动压缩机不工作的故障检修

## Slide 33
4.吉利EV450电动压缩机不工作的故障检修
33
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修

## Slide 34
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
4.吉利EV450电动压缩机不工作的故障检修

## Slide 35
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
4.吉利EV450电动压缩机不工作的故障检修

## Slide 36
四、知识链接 4.5EV450电动空调系统检修
4.吉利EV450电动压缩机不工作的故障检修

## Slide 37
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修
37

## Slide 38
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修

## Slide 39
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修
39

## Slide 40
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修

## Slide 41
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修
电子膨胀阀

## Slide 42
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修

## Slide 43
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修

## Slide 44
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修
44

## Slide 45
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修

## Slide 46
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修

## Slide 47
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修
47

## Slide 48
四、知识链接 4.6比亚迪E5电动空调系统检修

## Slide 49
电动空调鼓风机异响故障检修
五、任务实施

## Slide 50
谢 谢 聆 听 ！