## Slide 1
项目一 高压电池包的检修
Electric Vehicle Battery Management System BMS
北方国际教育集团

## Slide 3: 目录
任务三 高压电池的输出控制
任务一 高压电池组的检修
2.电池包的结构
1.电池的类型
一 技术原理
二 任务实施
1.使用诊断仪检测电池电压
2.使用万用表检测电池电压
任务二 单体电池的检测
一 技术原理
二 任务实施
1.电池的基本指标
2.单体电池串并联的参数
1.分容过程
2.分容操作
1.高压直流接触器
2.预充电阻
4.高压输出控制电路
一、技术原理
3.高压保险丝
5.上电下电的控制
二、任务实施
1.预充失败
3.主接触器烧结
2.主接触器接通失败
4.高压保险丝熔断

## Slide 4: 任务二 单体电池的检测
一 技术原理
二 任务实施
电池的基本指标
单体电池串并联的参数
分容过程
分容操作

## Slide 5: 学习目标
知识目标
电池的类型与特点
电池组的结构
能力目标
通过万用表和解码仪测量电池电压
掌握电池组电压检测技术。

## Slide 6: 基本指标
标称
电压
容量可分为额定容量和实际容量。
额定容量：按规定的条件完全充电后的电池所能提供的电量。。
实际容量：表示当前电池的实际容量。
SOC值表示电池实际容量，
SOC值电池当前的实际容量与额定容量的百分比。
SOC值显示在仪表上。

## Slide 7: 基本指标
容量密度
容量密度是反应电芯容量能力的参数，从质量和体积两个方面进行衡量。容量密度越高，电芯的质量或体积就越小，电芯就越好。
质量密度：表示单位质量的电芯的容量，单位为Ah/Kg。
体积密度：表示单位体积的电芯的容量，单位为Ah/L。

## Slide 8: 基本指标
能量与能量密度
能量 按规定的条件完全充电后的电池所能提供的能量。通常用Wh或KWh（俗称“度”）来表示。
能量密度 单位体积的电芯储存的能量，单位Wh/L。

## Slide 9
为防止电池过充，设定一个充电上限，达到该电压值则停止充电。磷酸铁锂电池的充电截止电压3.65V，三元锂电池的充电截止电压是4.2V。。
能量与充放电指标
充放电倍率
充电截止电压与过充
充放电指标
电池的实际最低电压低于了规定的放电截至电压称为过放。磷酸铁锂电池的放电截止电压3.1V，三元锂电池的放电截止电压是2.5V。
表示电池充放电电流大小的比率，充放电倍率=充放电电流/额定容量。
充放电循环次数
蓄电池所承受的循环次数，也称为蓄电池的循环寿命。

## Slide 10: SOC值的计算
单击此处添加副标题
是电池当前的实际容量与额定容量的百分比。 电池从充满电（此时SOC值为100%）开始，逐渐的放电，条件影响电流的大小。在电池容量消耗过程中，需要累计计算电池的温度、电压的变化、电流变化和持续的时间，计算出电池当前的剩余容量也就是实际容量。

## Slide 11: 单体电池串并联的参数
将多个型号参数相同的单体电池并联，总电压是单体电池电压单体电压。
将多个型号参数相同的单体电池串联，总电压是单体电池电压与所串联电池数量的乘积。
电压

## Slide 12: 单体电池串并联的参数（容量）
将多个型号参数相同的单体电池串联，总容量是单体电池的容量。将多个型号参数相同的单体电池并联，总容量是单体电池容量与所并联电池数量的乘积。

## Slide 13: 单体电池串并联的参数
将多个型号参数相同的单体电池串联，总电量是单体电池电量与所串联电池数量的乘积。
将多个型号参数相同的单体电池并联，总电量是单体电池电量与所并联电池数量的乘积。
电量

## Slide 14: 任务实施
实施电动汽车高压维修时，一定要遵守电动汽车维修的高压防护规范，设置车辆标识和安全工作区、按要求佩戴高压防护用具、严格遵守高压操作流程。

## Slide 15
锂电池分容
对于需要维修的电池，一定要测量并记下维修时电压，以便维修后进行恢复，使其SOC值与BMS基本一致。

## Slide 16
分容过程
充电
充电可以使用恒流充电或恒压充电，这里要设置到充电截止电压和最大充电电流。
01
三元锂电池——其标称电压为3.6~3.7V，其充电截止电压为4.2V。
03
充电电流的设置：
05
充电截止电压设置：
02
磷酸铁锂电池——其标称电压为3.2V，其充电截止电压为3.65V。
04
充电电流设置要考虑两个方面，一个是维修设备所允许的电流，一个是电池的容量，一般按0.2C充电。
06
将电池充到截止电压后静置30分钟以上，以确保电池内部化学物质的稳定。

## Slide 17: 电池分容过程
放电可以采用恒流放电或恒阻放电，这里要设置到放电截止电压和放电电流。
01
单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的内容观点。根据需要可酌情增减正文内容文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加你的文本内容
放电截止电压设置：
02
三元锂电池——其标称电压为3.6~3.7V，其放电截止电压为3.1V。
03
磷酸铁锂电池——其标称电压为3.2V，其放电截止电压为2.5V。
04
单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的内容观点。根据需要可酌情增减正文内容文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加你的文本内容
放电电流的设置：
05
放电电流设置要考虑两个方面，一个是维修设备所允许的电流，一个是电池的容量，一般按0.2C充电。
06

## Slide 18: 分容过程
01
放电可以采用恒流放电或恒阻放电，这里要设置到放电截止电压和放电电流。
03
三元锂电池——其标称电压为3.6~3.7V，其放电截止电压为3.1V。
05
放电电流的设置：
02
放电截止电压设置：
04
磷酸铁锂电池——其标称电压为3.2V，其放电截止电压为2.5V。
06
放电电流设置要考虑两个方面，一个是维修设备所允许的电流，一个是电池的容量，一般按0.2C充电。
放电
读取数据：放电结束后即可读取电池的实际容量。
07
恢复电压：读取电池数据后，要恢复到原来电压，这样就可以取保与BMS内存储的SOC值一致。
08

## Slide 19
分容操作
对于需要维修的电池，一定要测量并记下维修时电压，以便维修后进行恢复，使其SOC值与BMS基本一致。

## Slide 20
分容操作
测量单体电压
电池夹与电池相连接。
编辑工步

## Slide 21
充电
分容操作
充电和截止时指示灯显示
当所有电池充电完毕后，静置30分钟以上

## Slide 22
分容操作
读数
放电

## Slide 23
分容操作
放电和截止时指示灯显示

## Slide 24
分容操作
充电至原电压的平均电压值
选择恢复电压工步进行充电。当电池充到所设定的平均电压时，该电池对应的充电指示灯熄灭，充电完成。

## Slide 25: 谢谢